## Slide 1
SINTAKSA
URBANISTIČKOG PLANIRANJA

## Slide 2
Ulice u gradu razvrstavamo po njihovom položaju i ulozi u prometnoj mreži po:
položaju ulice u prometnoj mreži grada razlikujemo: radijalne, dijagonalne, poprečne, uzdužne, kružne, tangencijalne, paralelne, tranzitne, obilazne, lokalne, obuhvatne ("loop"), zaglavne ("slijepe")
značaju ulice u prometnoj mreži grada razlikujemo: primarne (glavne), sekundarne (sabirne), tercijarne (prilazne, sporedne i slijepe)
namjeni gradnje i načinu uporabe ulice razlikujemo: trgovačke, stambene, servisne itd.
vrsti prometa - kolne, kolno-pješačke, pješačke, ulice mješovite namjene
smjeru kretanja vozila - jednosmjerne, višesmjerne
vlasništvu - javne i privatne
KLASIFIKACIJA ULICA

## Slide 3
U ovisnosti o namjeni (mobilnost ili dostupnost), na gradskom i prigradskom području, ceste i ulice se dijele na:
Brze gradske ceste
Glavne gradske ceste
Gradske ulice
Sabirne ulice
Poslovne, stambene pristupne ulice
Kolno-pješački pristupi
CILJNI I TRANZITNI PROMET

## Slide 4
spojnice grada i sustava državnih cesta i autoputova
višetračne su i obuhvaćaju dva kolnika po dva vozna traka i zaustavni trak
promet motornim vozilima
raskrižja se izvode izvan razine
pješački promet se izdvaja nathodnicima i pothodnicima
www.google.hr/map
BRZE GRADSKE CESTE

## Slide 5
brze cestovne prometnice koje povezuju veće dijelove grada
kopča između prometa brzih gradskih cesta na mrežu ulica nižeg ranga čvorištem izvan razine ili svjetlosnim reguliranjem
poprečni presjek sadrži dva kolnika, razdvojenih razdjelnim pojasom
širina pojasa bi trebala iznositi minimalno 4,0 m za mogućnost proširenja
zaustavljanje vozila javnog gradskog prijevoza na posebnim trakovima (ugibalištima)
uzdužni pješački promet na obostranim pločnicima – prijelaz deniveliran ili kontroliran
GLAVNE GRADSKE ULICE

## Slide 6
namijenjene su povezivanju manjih cjelina grada s gradskim središtem i prometu između njih
vode javni gradski prijevoz
priključuju se na prometnice višeg ranga čvorištima van razine ili svjetlosno reguliranim
na prometnice nižeg ranga spojene raskrižjem sa semaforom
sadrže jedan kolnik s četiri vozna traka
prijelaz pješaka je kontroliran, a uzdužni tok pješaka ostvaruje se na pločnicima
GRADSKE ULICE

## Slide 7
interne prometnice manjih gradskih cjelina koje sabiru pristupne ulice
vode promet u gibanju i mirovanju
sadrže dva prometna traka i obostrane pješačke staze
SABIRNE ULICE

## Slide 8
mogu biti jednosmjerne i dvosmjerne
mogu biti kolno-pješačke
na kraju slijepe ulice treba predvidjeti okretište
ako su jednosmjerne minimalna širina kolnika bi trebala biti 4.5m
PRISTUPNE ULICE

## Slide 9
ULICA
PARCELA
ZGRADA
URBANISTIČKI SLOJEVI

## Slide 10
prema:
- BROJU STAMBENIH JEDINICA
VISINI
TLOCRTNOJ OSNOVI
MORFOLOŠKA PODJELA

## Slide 11
1.Jednoobiteljske – individualne:
samostojeća jednoobiteljska kuća, vila,
dvojna kuća,
kuća u nizu,
atrijska kuća,
terasasta kuća
2.Višestambene:
višestambene vile,
višestambeni blok,
višestambeni neboderi
Peter Zumthor, Spittelhof Estate, Biel-Benken, Basel, Switzerland, 1989-96
MORFOLOŠKA PODJELA – BROJ STAMBENIH JEDINICA

## Slide 12
Prizemnica P
Prizemnica s podrumom ili s tavanom/mansardom Po +P +T
Jednokatnice P+1
Do četverokatnice P+2 , P+3
Visoki objekti P+4
Jako visoki objekti P+12
Neboderi P+20
MORFOLOŠKA PODJELA – VISINA

## Slide 13
točkasta osnova – slobodnostojeća kuća, vila, neboder
pravčasta osnova – lamela, niz kuća
lomljena lamela, L U Z, meandar
poluzatvoreni ili atrijski objekti
grozdasta osnova
megastrukture
kombinacije
MORFOLOŠKA PODJELA – TLOCRTNA OSNOVA

## Slide 14
ZONE GUSTOĆE

## Slide 15
VELIKA GUSTOĆA
MALA GUSTOĆA
NEDOSTATCI
PREDNOSTI
generiranje dobara
razmjernost gospodarstava
učinkovitost infrastrukture
živost
dostupnost klijentima
dostupnost zaposlenicima
mogućnost niskih troškova infrastrukture
učinkovito korištenje zemljišta
smanjena buka
smanjeno onečišćenje
preopterećenost infrastrukturom
onečišćenja
povećani okolišni rizici
zakrčenost prostora
kriminalitet
zauzimanje površine
društvena povezanost/
slaba kontrola
slaba dostupnost servisima
neopravdana izgradnja prometnica do servisa
Prednosti i nedostatci različite urbane gustoće; Acioly i Davidson, 1996:7
URBANA GUSTOĆA

## Slide 16
Dovey
&
Pafka

## Slide 17
- samostojeća kuća
- dvojna kuća
- niz
TIPOLOGIJA IZGRADNJE ČETVRTI do 120 st/ha