## Slide 1
Vježbe: 06
asistent: Ivana Brkanić, mag.ing.arch.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Katedra za građevinske konstrukcije, projektiranje i tehničko crtanje
Kolegij: Elementi visokogradnje I

## Slide 2
program br.2

## Slide 3
2. program
Izvedbeni projekt, M 1:50
- crta se kroz 5 vježbi
- od toga su jedne predviđene za 1. kolokvij
- program se sastoji od dva A3 papira
- na 1. listu papira crta se tlocrt prizemlja u M 1:50
- na 2. listu papira crta se tlocrt podruma u M1:50
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja M 1:50
- sjever
- sastavnica
- pozicionirati na papiru obiteljsku kuću
(prilazne rampe, stubišta i terase)
u obliku pomoćnih linija
- 5 kota sa sve četiri strane

## Slide 4
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
sastavnica
proteže se u donjem dijelu A3 papira, u danim dimenzijama
mora sadržavati:
- EV1
IZVEDBENI PROJEKT TLOCRT PRIZEMLJA, M 1:50
student: IME PREZIME / MATIČNI BROJ STUDENTA
- AK.GOD. 2014./2015.
mjere su u mm

## Slide 5
nosiva konstrukcija

## Slide 6
serklaži

## Slide 7
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- ucrtati nosivu konstrukciju u M 1:50
prema ispravljenom tlocrtu prizemlja,
M 1:100
- debljina nosive konstrukcije prema
priloženom zadatku (25/29/38 cm)
- vertikalni serklaži predviđeni prema
ispravljenom tlocrtu prizemlja M 1:100,
a prema slijedećim pravilima:
- na sudaru i križanju nosivih zidova
- u nosivom zidu na max. udaljenosti
od 5,0m
- na nosivom zidu u prostoru, duljem
od 3,0m (početak/kraj zida)

## Slide 8
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- ucrtati zidarske otvore
- kupaonica, wc, izba, garderoba, kuhinja
vrata min 81 cm, prozori min 101 cm
- spavaonica, dnevni boravak, blagovaonica
81cm (91cm)
- ulazna vrata 101cm (91 ili 110cm)
- ucrtati grede, nadvoje s isprekidanom
linijom
- ucrtati preostale slojeve vanjskog zida

## Slide 9
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- ucrtati pregradne zidove
- ucrtati dimnjak
- ucrtati ventilaciju, u prostorijama gdje
nema prirodnog provjetravanja

## Slide 10
- ventilaciju ucrtati u prostorije gdje
nema prirodnog provjetravanja
ventilacija
Schiedel dimnjak
20
promjer!!!

## Slide 11
stubište

## Slide 12
stubište

## Slide 13
stubište
2v + š =63

## Slide 14
stubište

## Slide 15
stubište
2v + š =63

## Slide 16
stubište

## Slide 17
stubište
TLOCRT PODRUMA
TLOCRT PRIZEMLJA
TLOCRT KATA
KAT
PR
P0

## Slide 18
Konstrukcija stubišta

## Slide 19
Stubište na lomljenoj ploči

## Slide 20
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- dimenzioniranje stubišta
- hodna linija
! voditi računa o razmaku između stubišta i
zida - 120cm
120cm
120cm
120cm

## Slide 21
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija – DNEVNI BORAVAK
PP
P=12,0m2
O=11,5m2
PP – POD PARKET
PKP – POD KERAMIČKE PLOČICE
NE ZABORAVITI VISINKE KOTE TERENA KOD ULAZNOG PODESTA I STUBIŠTA TERASE!!!

## Slide 22
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- vanjske kote
1. kota – NOSIVA KONSTRUKCIJA
2. kota – SVI ZIDOVI, SLOJEVI, DIMNJACI,
STUBIŠTA, VENTILACIJE
3. kota – VANJSKI OTVORI
4. kote – GABARITI
5. kota - UKUPNO

## Slide 23
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- vanjske kote
1. kota – NOSIVA KONSTRUKCIJA
2. kota – SVI ZIDOVI, SLOJEVI, DIMNJACI,
STUBIŠTA, VENTILACIJE
3. kota – VANJSKI OTVORI
4. kote – GABARITI
5. kota - UKUPNO

## Slide 24
za sljedeći put

## Slide 25
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- zidarski otvori
- slojevi vanjskog zida
- pregradni zidovi
- dimnjak
- stubište s dimenzijama, hodna linija
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija
- vanjske kote

## Slide 26
7. vježbe

## Slide 27
za danas

## Slide 28
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- zidarski otvori
- slojevi vanjskog zida
- pregradni zidovi
- dimnjak
- stubište s dimenzijama, hodna linija
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija
- vanjske kote

## Slide 29
novo

## Slide 30
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
prozori
- zidarska mjera na vanjskoj koti
- svijetla mjera / stavka u koju upisujemo:
1. svijetlu širinu/visinu
2. broj sheme stolarije
(broj kreće od ulaznih vrata)
- parapet:
90cm dnevni boravak, blagovanje i sl.
140cm kuhinja i sl.
180cm kupaonica, WC
- prikaz:
- klupčica
- isprekidano liniju početka i kraja zida
- doprozornici + 3 linije kao simbol za staklo
vrata
- zidarska mjera na vanjskoj koti
- svijetla mjera / stavka u koju upisujemo:
1. svijetlu širinu/visinu
2. broj sheme stolarije
(broj kreće od najvećih ulaznih vrata)
- prikaz:
- isprekidano liniju početka i kraja zida
- dovratnik + krilo

## Slide 31
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
prozori
- zidarska mjera na vanjskoj koti
- svijetla mjera / stavka u koju upisujemo:
1. svijetlu širinu/visinu
2. broj sheme stolarije
(broj kreće od najvećih ulaznih vrata)
- parapet:
90cm dnevni boravak, blagovanje i sl.
140cm kuhinja i sl.
180cm kupaonica, Wc
- prikaz:
- klupčica
- isprekidano liniju početka i kraja zida
- doprozornici + 3 linije kao simbol za staklo

## Slide 32
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
prozor

## Slide 33
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
vrata
- zidarska mjera na vanjskoj koti
- svijetla mjera / stavka u koju upisujemo:
1. svijetlu širinu/visinu
2. broj sheme stolarije
(broj kreće od najvećih ulaznih vrata)
- prikaz:
- isprekidano liniju početka i kraja zida
- dovratnik + krilo

## Slide 34
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
vrata

## Slide 35
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
unutarnje kote
kotirati sve otvore iznutra
unutarnje zidove, koji nisu kotirani
stubište, podest i sl.
dimnjak, ventilacija

## Slide 36
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
opisi zidova – svi slojevi

## Slide 37
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
opisi zidova

## Slide 38
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
stubišne ograde
promjer ograde do 4 - 7cm
udaljena od ruba kraka 5cm
ograda na kraku + ograda na etaži
oznaka presjeka - presjek A-A

## Slide 39
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
stubišne ograde – jednokrako stubište

## Slide 40
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
stubišne ograde – dvokrako stubište

## Slide 41
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
stubišne ograde – trokrako stubište

## Slide 42
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
rampa – oznaka kose ploče u pogledu
– oznaka nagiba
12%
– nosivi zidovi u pogledu
12%

## Slide 43
podrum

## Slide 44
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- pozicionirati na papiru obiteljsku kuću
(prilazne rampe, stubišta i terase)
- sva prilazna stubišta i terase koje su u ravnini s
tlocrtom prizemlja crtaju se kao projekcije
tankom isprekidanom linijom,
a sve u obliku pomoćnih linija
- 5 kota sa sve četiri strane

## Slide 45
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
sastavnica
proteže se u donjem dijelu A3 papira
mora sadržavati:
- EV1
IZVEDBENI PROJEKT TLOCRT PODRUMA, M 1:50
student: IME PREZIME / MATIČNI BROJ STUDENTA
- AK.GOD. 2014./2015.

## Slide 46
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- ucrtati nosivu konstrukciju prema
ispravljenom tlocrtu prizemlja M 1:100
- debljina nosive konstrukcije prema
priloženom zadatku (25/29/38 cm)
- vertikalni serklaži predviđeni prema
tlocrtu prizemlja,
a prema slijedećim pravilima:
- na sudaru i križanju nosivih zidova
- u nosivom zidu na max. udaljenosti
od 5,0m
- na nosivom zidu u prostoru duljem
od 3,0m (početak i kraj zida)

## Slide 47
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- pregradni zidovi 12cm
(formiranje prostorija)
- dimnjak, provjeriti da li je smješten u
prostoriji gdje ima prozora, zbog provjetravanja)
- ucrtati grede, nadvoje s isprekidanom
linijom
- zidarski otvori (mogu se ponoviti otvori s prizemlja, ali ne moraju)
- min. 2 prozora, obavezno jedan suprotno od
garažnih vrata zbog provjetravanja
- dim. garažnih vrata 221/205cm zidarski otvor
- dim. garažnog prostora 300(280)/500cm

## Slide 48
za sljedeći put

## Slide 49
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- iscrtati prozore u M 1:50
- iscrtati vrata u M 1:50
- unutarnje kote
- opisi zidova
- stubište s ucrtanom ogradom
- oznaka presjeka u ravnini sa stubištem
- odabrati konstrukciju stubišta
- iscrtati rampu

## Slide 50
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- pregradni zidovi (formiranje prostorija)
- dimnjak (smještaj u prostoriji gdje ima prozora)
- zidarski otvori (vrata i prozori)
- dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski
- dim. garažnog prostora min 300(280)/500cm

## Slide 51
8. vježbe

## Slide 52
za danas

## Slide 53
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- zidarski otvori
- slojevi vanjskog zida
- pregradni zidovi
- dimnjak
- stubište s dimenzijama, hodna linija
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija
- vanjske kote
- iscrtati prozore
- iscrtati vrata
- unutarnje kote
- opisi zidova
- stubište s ucrtanom ogradom
- oznaka presjeka u ravnini sa stubištem
- odabrati konstrukciju stubišta
- iscrtati rampu

## Slide 54
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- pregradni zidovi (formiranje prostorija)
- dimnjak (smještaj u prostoriji gdje ima prozora)
- zidarski otvori
- dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski
- dim. garažnog prostora 300(280)/500cm

## Slide 55
novo

## Slide 56
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
stubište s oznaka presjeka (A-A)
ograda stubišta
promjer ograde do 4 - 7cm
udaljena od ruba kraka 5cm
prostorija stubišta grijana, ostale prostorije podruma negrijane!
potrebno je predvidjeti oko prostorije stubišta 10cm toplinske izolacije

## Slide 57
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
slojevi vanjskog zida
- betonski zid 25cm (19ili29)
- H.I. 1cm
- zaštitna opeka 12cm ili 6,5cm
vanjski zidovi betonski
projekcija zida iz prizemlja u tlocrtu podruma

## Slide 58
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
prozori
  min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
  svijetla širina / svijetla visina
  parapet
  stavka
  min. zidarska visina 41cm
tlocrt

## Slide 59
presjek
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
prozori
  min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
  svijetla širina / svijetla visina
  parapet
  stavka
  min. zidarska visina 41cm
tlocrt

## Slide 60
presjek
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
prozori
  min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
  svijetla širina / svijetla visina
  parapet
  stavka
  min. zidarska visina 41cm
tlocrt

## Slide 61
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
prozori
  min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
  svijetla širina / svijetla visina
  parapet
  stavka
  min. zidarska visina 41cm
tlocrt

## Slide 62
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50
prozori
  min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
  svijetla širina / svijetla visina
  parapet
  stavka
  min. zidarska visina 41cm
tlocrt

## Slide 63
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
garažna vrata
  dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski otvor
  dim garažnog prostora min. 300(280)/500cm
  svijetla širina / svijetla visina
  stavka

## Slide 64
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
vrata
- zidarska mjera na vanjskoj koti
- svijetla mjera / stavka u koju upisujemo:
1. svijetlu širinu/visinu
2. broj sheme stolarije
(broj kreće od najvećih ulaznih vrata)
- prikaz:
- isprekidano liniju početka i kraja zida
- dovratnik + krilo

## Slide 65
za sljedeći put

## Slide 66
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50 GOTOVO!!!
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- zidarski otvori
- slojevi vanjskog zida
- pregradni zidovi
- dimnjak
- stubište s dimenzijama, hodna linija
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija
- vanjske kote
- iscrtati prozore u M 1:50
- iscrtati vrata u M 1:50
- unutarnje kote
- opisi zidova
- stubište s ucrtanom ogradom
- oznaka presjeka u ravnini sa stubištem
- odabrati konstrukciju stubišta
- iscrtati rampu max. nagiba 20%
- ucrtati svjetlarnik

## Slide 67
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- pregradni zidovi (formiranje prostorija)
- dimnjak (smještaj u prostoriji gdje ima prozora)
- zidarski otvori (otvori prema prizemlju)
- min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata
- dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski
- dim. garažnog prostora 300(280)/500cm
- stubište s oznaka presjeka (A-A)
- ograda stubišta
- prostorija stubišta grijana
- slojevi vanjskog zida
- vanjski zidovi betonski
- projekcija zida iz prizemlja u tlocrtu podruma
- prozori - min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
- garažna vrata - dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski otvor

## Slide 68
9. vježbe

## Slide 69
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
vanjske kote
1. kota – NOSIVA KONSTRUKCIJA
2. kota – SVI ZIDOVI, SLOJEVI, DIMNJACI,
STUBIŠTA, VENTILACIJE
3. kota – VANJSKI OTVORI
4. kote – GABARITI
5. kota – UKUPNO
unutarnje kote
kotirati sve otvore iznutra
unutarnje zidove, koji nisu kotirani
stubište, podest i sl.
dimnjak, ventilacija

## Slide 70
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50
opis prostorija DNEVNI BORAVAK
PP
P=12,0m2
O=11,5m2
opis zidova
visinske kote

## Slide 71
za sljedeći put

## Slide 72
1.list A3 papira – tlocrt prizemlja, M 1:50 GOTOVO!!!
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- zidarski otvori
- slojevi vanjskog zida
- pregradni zidovi
- dimnjak
- stubište s dimenzijama, hodna linija
- visinske kote
- sanitarni uređaji
- opis prostorija
- vanjske kote
- iscrtati prozore u M 1:50
- iscrtati vrata u M 1:50
- unutarnje kote
- opisi zidova
- stubište s ucrtanom ogradom
- oznaka presjeka u ravnini sa stubištem
- odabrati konstrukciju stubišta
- iscrtati rampu max. nagiba 20%
- ucrtati svjetlarnik

## Slide 73
2.list A3 papira – tlocrt podruma, M 1:50 GOTOVO!!!
- sjever
- sastavnica
- ucrtati nosivu konstrukciju, vertikalne serklaže, grede
- pregradni zidovi (formiranje prostorija)
- dimnjak (smještaj u prostoriji gdje ima prozora)
- zidarski otvori (otvori prema prizemlju)
- min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata
- dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski
- dim. garažnog prostora 300(280)/500cm
- stubište s oznaka presjeka (A-A)
- ograda stubišta
- prostorija stubišta grijana
- slojevi vanjskog zida
- vanjski zidovi betonski
- projekcija zida iz prizemlja u tlocrtu podruma
- prozori - min. 2 otvora, suprotno od garažnih vrata zbog provjetravanja
- garažna vrata - dim. garažnih vrata min. 221/205cm zidarski otvor
- unutarnja vrata
- vanjske kote
- unutarnje kote
- opis prostorija
- opis zidova
- visinske kote