## Slide 1
Vježbe: 11
asistent: Ivana Brkanić, mag.ing.arch.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Katedra za građevinske konstrukcije, projektiranje i tehničko crtanje
Kolegij: Elementi visokogradnje I

## Slide 2
program br.3

## Slide 3
3. PROGRAM
Izvedbeni projekt M 1:50
- crta se kroz 4 vježbi
- program se sastoji jednog A3 papira
na kojem se crta PLAN OPLATE PODRUMA,
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- sjever
- sastavnica
- pozicionirati na papiru obiteljsku kuću
(stubišta i terase)
u obliku pomoćnih linija
- min. dvije (2) kote sa sve četiri strane

## Slide 4
SASTAVNICA
proteže se u donjem dijelu A3 papira, od ruba do ruba
mora sadržavati:
- EV1
IZVEDBENI PROJEKT
- PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
student: IME PREZIME / MATIČNI BROJ STUDENTA
- AK.GOD. 2012./2013.
A

## Slide 5
KOME JE POTREBAN PLAN OPLATE?
TESARIMA
2. ŠTO BI BILO BITNO ZA TESARE U NAŠEM PROJEKTU?
BETON, ARMIRANI BETON, (stropovi, stubišta, serklaži, grede…)

## Slide 6
kalup

## Slide 7
oplata

## Slide 8
oplata

## Slide 9
3. KAKO PRIKAZUJEMO OPLATU U NACRTIMA?
U izvedbenim projektima, detaljnim prikazom betona, odnosno armiranog betona.
Prikazujemo PODGLED i PREVALJENI PRESJEK betonskih i armirano betonskih elemenata pojedine etaže.
NE CRTAMO OPLATU!!!

## Slide 10
PLAN OPLATE PODRUMA
(POGLED PREMA GORE)
TLOCRT PODRUMA
(POGLED PREMA DOLJE)
presjek

## Slide 11
TLOCRT PODRUMA M 1:50
- NOSIVA KONSTRUKCIJA
- zidovi, serklaži
- ZIDARSKI OTVORI
- isprekidano, zid iznad

## Slide 12
model

## Slide 13
model

## Slide 14
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- NOSIVA KONSTRUKCIJA (ne šrafirati)
puna debela linija
- ZIDARSKI OTVORI – PUNO, ZID VIDLJIV!
puna tanja linija
- VERTIKALNI SERKLAŽI SE ŠRAFIRAJU

## Slide 15
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- PLOČA TERASE
- PLOČA ULAZNOG STUBIŠTA
ŠTO JE S KOSOM PLOČOM PODRUMA (rampa za garažu) I SVJETLARNICIMA?

## Slide 16
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- RAZNI PRODORI U STROPNOJ PLOČI
- UNUTARNJE STUBIŠTE
- DIMNJAK

## Slide 17
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA – pomoćne linije
(kasnije obrisati)

## Slide 18
STROPNA PLOČA IZMEĐU PODRUMA I PRIZEMLJA JE POLUMONTAŽNI STROP “FERT”
SASTOJI SE OD:
  1. INDUSTRIJSKI PROIZVEDENIH AB GREDICA (REBARA)
  2. OPEKARSKOG ELEMENTA ISPUNE
  3. SLOJA ARMITANOG BETONA, min. 4cm, (TLAČNA PLOČA)
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 19
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 20
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 21
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 22
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 23
polumontažni AB strop “FERT”

## Slide 24
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
isprekidanom linijom nacrtati gredice
U SMJERU KRAĆEG RASPONA!!!

## Slide 25
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
isprekidanom linijom nacrtati gredice

## Slide 26
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
stubište naslonjeno na gredu
POČETAK
- RASPODJELJENO

## Slide 27
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50

## Slide 28
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
isprekidani kružići kao POMOĆNE LINIJE!!!
na mjestima gdje se nalaze neke promjene
u presjeku - prozori
- vrata
- grede
- početak i kraj stubišta

## Slide 29
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
isprekidana linija kao POMOĆNA LINIJA!!!!!
ravnina u kojoj prikazujemo kontinuirani presjek
(obuhvatiti što više otvora, greda i sl.)

## Slide 30
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
KOTIRANJE TLOCRTA:
1. GREDICE
2. NOSIVA KONSTRUKCIJA
3. OTVORI
4. GABARITA
5. UKUPNA KOTA
- UNUTARNJE KOTE: STUBIŠTE
PRODORI (šupljina u ploči)

## Slide 31
za sljedeći put

## Slide 32
1.list A3 papira – tlocrt prizemlje M 1:50
- sjever
- sastavnica
- pozicionirati na papiru obiteljsku kuću
(stubišta i terase)
u obliku pomoćnih linija
- min. Dvije (2) kote sa sve četiri strane
- NOSIVA KONSTRUKCIJA (ne šrafirati)
- ZIDARSKI OTVORI – PUNO, ZID VIDLJIV!
- PLOČA TERASE
- PLOČA ULAZNOG STUBIŠTA
- RAZNI PRODORI U STROPNOJ PLOČI
- UNUTARNJE STUBIŠTE
- DIMNJAK
- isprekidanom linijom nacrtati gredice
- isprekidani kružići kao POMOĆNE LINIJE!!!! - ravnina u kojoj prikazujemo kontinuirani presjek (obuhvatiti što više otvora, greda i sl.)
- KOTIRANJE TLOCRTA

## Slide 33
prevaljeni presjek

## Slide 34
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
PREVALJENI PRESJECI
potrebno je iscrtati
  stropnu nosivu konstrukciju
  pripadajuće slojeve
  što se događa neposredno ispod
  stropne konstrukcije
  što se događa neposredno iznad
  stropne konstrukcije
  - kote visinske i kote presjeka

## Slide 35
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- ZID
DETALJ STROPNE PLOČE
- ZID

## Slide 36
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- ZID
DETALJ STROPNE PLOČE
- GREDA + NADVOJ VRATA

## Slide 37
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- ZID
DETALJ STROPNE PLOČE
- ZID

## Slide 38
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50

## Slide 39
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50

## Slide 40
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- ZID
DETALJ STROPNE PLOČE
- NADVOJ + GREDA
GARAŽANA VRATA

## Slide 41
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- VRATA + ZID U POGLEDU
1. DETALJ STROPNE PLOČE
- GREDA
- PREGRADNI ZID
2. DETALJ STROPNE PLOČE
- PRAZAN PROSTOR

## Slide 42
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- VRTA + ZID U POGLEDU
DETALJ STROPNE PLOČE
- GREDA + NADVOJ VRATA

## Slide 43
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
- VRATA + ZID U POGLEDU
1. DETALJ STROPNE PLOČE
- NADVOJ PROZOR
2. SVJETLARNIK
3. STUBIŠTE

## Slide 44
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
DETALJ STUBIŠTA PREMA KATU

## Slide 45
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
DETALJ STUBIŠTA PREMA PODRUMU

## Slide 46
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
DETALJ STROPNE PLOČE PREMA
OTVORU STUBIŠTA

## Slide 47
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
DETALJ STROPNE PLOČE TERASE

## Slide 48
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50
DETALJ ULAZNOG STUBIŠTA

## Slide 49
za sljedeći put

## Slide 50
PLAN OPLATE PODRUMA M 1:50