## Slide 1: GREŠKE NASTALE PRI TEMELJENJU

## Slide 2: UVOD
Greška kao pojavnost koja prati svaku ljudsku aktivnost neizbježna je i u području građevinske znanosti. U temeljenju kao disciplini građevinske znanosti ona je prisutna kod svakog neuspješnog rješavanja problema temeljenja. Vrlo često zbunjujuće širi svoje negativne efekte i na prostore konstrukcije objekta koja su daleko od samog lokaliteta greške. Prihvati li se da konstrukciju objekta čine svi dijelovi koji prenoseći opterećenje doživljavaju pomake, neosporno je da u tom slučaju prostoru konstrukcije moramo priključiti i tlo. Time dovodimo unutar konstrukcije u suživot dva međusobno izuzetno različita po deformabilnosti medija. Jedan pripada "vještačkoj građevini" izrađenoj od "epruvetski" proizvedenog medija, a drugi proizveden bez kontrole čovjeka, samo radom prirode u najširem smislu. Dovesti u suživot ova dva medija tehnički znači učiniti njihove deformacije kompatibilnim. Tu ulogu prisiljavanja na suživot ova dva dijela konstrukcije preuzela je na sebe temeljna konstrukcija. Temelj je dio konstrukcije objekta koji se ubacuje u prostor između tla s donje strane i "vještačkog objekta" s gornje strane te znatne pomake u tlu (slijeganja) prenosi na gornju konstrukciju kao snošljive deformacije. Ta izuzetnost uloge temeljne konstrukcije uzrok je čitavom nizu osebujnih grešaka u temeljenju građevina. Sve veći zahtjevi prema utilitarnom dijelu konstrukcije kao što su stalna povećanja opterećenja, korištenje konstrukcija osjetljivih na nejednolike pomake, pooštreni uvjeti eksploatacije čine ulogu temeljne konstrukcije sve delikatnijom.

## Slide 3: UVOD
Po karakteru greške u temeljenju ne utijeće samo na pojedine dijelove objekta nego se najčešće odražavaju na ukupno ponašanje cijelog objekta ugrožavajući i stabilnost objekta. Kako je tlo medij s vrlo složenim odnosima napona, deformacija i vremena, a pomaci (slijeganja) u njemu i funkcija vremena to i greške dobijaju atribut vremenske kategorije, jer se javljaju naknadno u periodu eksploatacije. One se često kriju duboko u tlu, van domašaja ljudske aktivnosti, što uzroke neuspjeha temeljenja čine teško ustanovljivim, a njihovu ispravku u mnogo čemu nemogućom. Složenost rješenja temeljenja u smislu ukupnosti mnogih uticaja i njihovog povezivanja čine da je neuspjeh u temeljenju obično uzrokovan superpoziciom grešaka, a ne pojedinačnom greškom. Svi ovi uzroci grešku čine skupom ekonomskom kategorijom u kojoj učinjena greška nadmašuje često nekoliko puta predvidenu cijenu koštanja temeljenja. Ne treba zanemariti i onu vrstu grešaka koje ne utiču na stabilnost objekta ali smanjuju ili smetaju funkciju namjene i korištenja objekta. Kako neuspjeh temeljenja kao greška najčešće nije posljedica pojedinačnog uzroka nego skup više nepovoljnih faktora, to se u preglednom prikazu vrste grešaka susrećemo s problemom odabira kriterija sistematizacije greške. U ovom tekstu odabrana je sistematizacija prikazivanja uzroka mogućih grešaka po kriteriju koji proizlazi iz logičnog vremenskog slijeda aktivnosti neophodnih za ostvarivanje objekta. Iz tako predviđene uloge temeljne konstrukcije proizlazi da će neuspjeh temeljenja objekta biti praćen greškama posebnog karaktera, a uzroci će biti najrazličitiji pa će i greške biti vrlo raznolike.

## Slide 4: Greške u temeljenju mogu biti:
Greške nastale tijekom prethodnih istražnih radova
Greške nastale u periodu projektiranja projekta
Greške učinjene tijekom izvođenja objekta
Greške u procesu eksploatacije objekta

## Slide 5: Greške nastale tijekom prethodnih istražnih radova
Ispravan pristup projektiranju nekog objekta zahtjeva ne samo poznavanje mogućih teorija racionalnog proračuna konstrukcije nego i poznavanje mogućnosti medija od kojeg su građeni jedini dijelovi konstrukcije objekta. Nepoznavanje karaktera tih medija mogu biti uzroci mnogih grešaka. Kako su pojedini dijelovi konstrukcije objekta građeni od "epruvetski" proizvedenog medija to se ta vrsta greške svela na nepoznavanje onog medija koji nije dirigirano proizveden, a to je tlo. To su greške koje proizlaze iz nedovoljno osmišljenih, kako po opsegu tako i po karakteru, prethodnih istražnih radova u tlu. Oni mogu biti geološki, hidrogeološki, geomehanički i slični radovi. Uzroci koji izazivaju greške ovog karaktera mogu proizaći iz potpunog zanemarivanja ili nedovoljnosti prethodnih istražnih radova u tlu, nepouzdanosti reprezentativnih uzoraka ili neprilagođenoj metodi istražnih radova karakteru medija kao što je tlo. Tu treba obratiti pažnju i na otkrivanje zaboravljenih starih i napuštenih dijelova objekta čiju povijest moramo rasvjetliti ukoliko ih se želi uključiti u rješenje temeljenja. Uzroci ovih grešaka mogu se slijedom aktivnosti pronaći i u nesolidnom baratanju uzorcima na putu do laboratorija, nestručnoj obradi uzoraka u laboratoriju kao i neadekvatnim metodama laboratorijskog ispitivanja. Svi ovi uzroci dovode kasnije do necjelovitog ili pak nestručnog geomehaničkog izvještaja. Ako se sve ovo zaokruži u cjelinu i nedovoljnom ili pak potpunom odsutnošću suradnje projektanta i geomehaničara, onda je očito da grešku u prethodnim radovima neizbježno unosimo u projektiranje objekta sa znatnom težinom.

## Slide 6: Greške nastale u periodu projektiranja objekta
Kako je uloga temelja prisiljavanje gornje konstrukcije i tla na zajedničko snošljivo djelovanje to se i greške u projektiranju temeljenja najčešće iskazuju u pojavi nekompaktibilnosti deformacija gornje konstrukcije i tla. Uzrok nekompaktibilnosti može biti neprimjerena gornja konstrukcija karakteru tla. Na tlu slabih karakteristika predviđa se gornja konstrukcija osjetljiva na slijeganje i tome slično. Nedovoljno osmišljeno projektiranje same temeljne konstrukcije može biti izraz grešaka istog karaktera. To se prije svega odnosi na tako odabrane elemente temeljenja koji dovode do pojave sloma tla, iako su danas te greške sve rjeđe zahvaljujući raspoloživim teoretskim znanjima o mehanizmu sloma. Slom u tlu s nepodnošljivo velikim nekompaktibilnim deformacijama može bitj izazvan i neprimjerenim brzinama nanošenja opterećenja. Pojava je izražena kod sitnozrnatih materijala i kod objekata gdje su moguće tako velike brzine nanošenja opterećenja (silosi, rezervoari itd.).

## Slide 7: Greške nastale u periodu projektiranja objekta
Do sloma u tlu može doći i zbog zanemarivanja uopće brige o dozvoljenim opterećenjima što se javlja kod privremenih objekata i objekata manjeg značenja. Greške istog predznaka mogu nastati i zbog prevelike brige o sigurnosti objekta izražene nagomilavanjem elemenata temeljenja. Neadekvatni izbor temeljenja može imati slične posljedice. Primjer tome može biti dobra zamisao da se bunarima prenese vertikalno opterećenje na dublje moćnije slojeve, a izbjegnu gornji slojevi slabih geomehaničkih karakteristika. Sve to može biti devastirano, ako se preko tih istih bunara žele prenijeti na okolno tlo i znatne horizontalne sile što dovodi do nesnošljivih horizontalnih pomaka. Greške neadekvatnog projektiranja mogu biti izražene i kroz loš izbor dubine temeljenja kao i različitim dubinama temeljenja unutar istog objekta (Glavna konstrukcija i pregradni zidovi). Ako se te nelogičnosti prošire i na loše osmišljen redoslijed iskopa, rezultat može biti poražavajući. Greške u projektiranju mogu biti izazvane pogrešnom prognozom opterećenja ili pak zanemarivanjem mogućih promjena opterećenja te neprimjerenim prenosom opterećenja. To se odnosi na dinamička opterećenja, superpoziciju napona kod dogradnja ili bliskih gradnja, prenošenja opterećenja preko temelja različitih krutosti ili prenošenja različitih opterećenja preko temelja istih krutosti i tome slično.

## Slide 8: Greške nastale u periodu izvođenja objekta
Greške u izvođenju kao djelo procesa koji dovodi do ostvarenja nekog objekta najčešće su posljedice nebrige ili neodgovornosti onih koji su zaduženi da projektnu dokumentaciju pretoće u realan objekt. Uzroci se nalaze u ponašanju učesnika u izgradnji, a to znači u njihovom neznanju, neiskustvu, lakomislenosti, težnjom za velikim učincima, nepoštovanju propisa i tome slično. Obično su greške u izvođenju superponirali propuste u prethodnim radovima ili projektiranju. Kako su one obično osobne prirode teško ih je sistematizirati, ali shodno procesu izgradnje moguće ih je pobrojati tim redoslijedom. To su greške pri neadekvatnim iskopima građevnim jama, osiguranjima iskopa, neadekvatnom radu pri spuštanju razine podzemne vode, odabiru neprimjerene mehanizacije, lošoj kvaliteti ugrađenog materijala ili pak lošem radu u najopćenitijem smislu.

## Slide 9
U ovom radu pokušalo se kroz pet objekata već izvedenih, te kroz njihovu dugogodišnju eksploataciju ukazati na učinjene greške prilikom projektiranja, nedovoljne suradnje projektanta i geomehaničara, loše izvedbe objekata, kao i nepoštivanje načina korištenja u samom početku njegove eksploatacije.

## Slide 10: 1. HOTEL U OSIJEKU
Članak je posvećen izgradnji novog hotela u Osijeku. S obzirom na prostorne dimenzije objekta te očekivana opterećenja na tlo izvedeno je četiri sondažne bušotine dubine od 10-12 m te četiri sondažne bušotine dubine od 25-35 m.

## Slide 11: Sastav i geomehaničke karakteristike tla
Izvedeni terenski istražni radovi, terenska AC-klasifikacija te laboratorijska ispitivanja bila su osnova za izradu geotehničkog profila terena.
S obzirom na ujednačenost slojeva temeljnog tla po svojim geometrijskim i geomehaničkim karakteristikama dat je u prilogu jedan prosječan sondažni profil koji na najbolji način interpretira poluprostor ispod objekta.
Nivo podzemne vode u trenutku sondiranja a to je druga polovica mjeseca siječnja 1974. god. bio je 4,5-5,5 m ispod površine postojećeg terena, i u toku terenskih radova nije imao tendenciju oscilacije

## Slide 13: Podaci o temeljenju objekta
Objekt hotela predviđen je s visinom jedanaest do četrnaest katova, te visokim prizemljem i mezaninom. Ispod površine terena smješteni su podrumski prostori namijenjeni garažnom i prodajnom prostoru. Konstrukcija objekta je sastavljena od vertikalnih armirano-betonskih platana sa i bez otvora povezanim horizontalnim armirano-betonskim pločama. Temeljna ploča je tlocrtnih dimenzija 34 x 16 (m2 ) smještena na dubini od cca 4,60-5,00 m, te prenosi na tlo opterećenje visokog dijela objekta. Objekti podzemnih garaža su diletirani od visokog dijela objekta i temeljeni na svojoj vlastitoj temeljnoj konstrukciji.
U toku izrade projektne dokumentacije te geomehaničkog elaborata postojala je dilema dali objekt temeljiti na plitkoj temeljnoj ploči ili izvesti duboko temeljenje na pilotima. Nejednoliko raspoređeno opterećenje od objekta na ploču, ustanovljene karakteristike nekih od slojeva tla, blizina vodotoka poplavnog karaktera (cca 20 m), kao i karakter objekta zahtijevali su geomehaničku interpretaciju i dubokog temeljenja. Nakon sprovedenih geomehaničkih interpretacija obaju varijanata temeljenja usvojena je varijanta plitkog temeljenja na ploči. Prema podacima dobijenim od projektanata pravolinijska slika kontaktnog napona dala je težišno opterećenje σ= 250 kN/m2. S obzirom da je granično opterećenje protiv sloma tla iznosilo qf= 913 kN/m2 to je faktor sigurnosti na slom u tlu iznosio Fs = 3,70.

## Slide 14: Proračun slijeganja objekta
Proračun slijeganja sproveden je za usvojenu varijantu plitkog temeljenja i to na osnovu podataka o kontaktnom naponu dobijenim od projektanta. Slika kontaktnog napona je jednolika a intenzitet iznosi σ = 250 kN/m2.
Prihvaćajući apsolutno kruti prijenos opterećenja objekta na tlo (Kany-evi dijagrami) slijeganje tako krute konstrukcije iznosilo bi u konačnosti s = 20,50 -22,30 cm, zavisno o položaju karakteristične točke u odnosu na pojedine sondažne bušotine: Prijenos opterećenja preko jedne potpuno elastične temeljne konstrukcije (Streinbrener-ov dijagram) dao bi slijeganja na rubovima S = 9,5 -12,0 cm, a u sredini ploče s = 30 cm, a sveden na apsolutno kruti prenos opterećenja dao bi slične veličine slijeganja, kao i gore navedena slijeganja pri trenutnom prijenosu. Kako je u toku izrade geomehaničkog elaborata bilo zahtjevano da se u proračun temeljne ploče uvažavaju nejednoliki raspored opterećenja od pojedinih kubusa objekata hotela kao i krutost objekta te karakteristike temeljnog tla to je proračun temeljne konstrukcije sproveden kao kontaktni problem između objekta odredene krutosti i tla kao horizontalno uslojenog medija. Proračun je sproveden na računalu te su dobivene sve veličine unutarnjih sila u temeljnoj konstrukciji kao i veličine kontaktnog napona te slijeganja.

## Slide 15
Korištena je metoda difereničnog postupka, a rezultati su dali sliku kontaktnog napona koja je na rubovima imala intenzitet σ = 500 kN/m2, a u sredini σ = 230 kN/m2. Proračun slijeganja dao je veličinu slijeganja u težištu ploče s = 20 cm, diferencijalno slijeganje za stalno i korisno opterećenje bili su reda ∆S = 2-4 cm. Da bi se smanjilo diferencijalno slijeganje izveden je ispod ploče tamponski sloj nejednolike debljine. Raspodjela unutarnjih sila (momenti) uvjetovala je da se i ploča izvede različite debljine od d = 1,0 -1,60 m. Prijedlog vremenskog toka izgradnje visokih i niskih dijelova objekta dat je s željom da se smanji uticaj slijeganja visokog dijela objekta na niske dijelove objekta. S radovima na niskom dijelu krenulo se je tek pošto su završeni svi grubi građevinski radovi na visokom dijelu objekta. Ostvarivanje takovog vremenskog toka izgradnje pojedinih dijelova objekta hotela potrebno je bilo osigurati praćenjem veličina slijeganja na nizu mjesta s ugrađenim reperima (vidi skicu), a prijedlog vremenskog toka izvedbe niskog dijela u odnosu navisoki dat je u prilogu.
Proračun slijeganja objekta

## Slide 18: Praćenje sljeganja
Praćenje slijeganja visokog dijela objekta obavilo bi se na 14 mjesta i to po završetku svaka 2 kata. Na aneksnim dijelovima praćenje bi se obavljalo na 21 mjestu i to cca 5 puta u toku izgradnje. U toku praćenja i po završetku svake faze izgradnje davala bi se geomehanička interpretacija rezultata praćenja slijeganja s osvrtom na sve prethodne geotehničke proračune. U toku izgradnje pokušavalo se je poštivati ove dogovorene planove praćenja slijeganja.
Kada se je izveo visoki dio objekta (grubi građevinski radovi) ostvarilo se je cca 15 cm slijeganja. Za očekivati je da će se u konačnosti ostvariti cca 20 cm te je po završetku visokog dijela objekta kota centralnog dijela bila izdignuta za cca 5 cm od projektirane kote. Uvažavajući tada daljnja slijeganja visokog dijela objekta kao i vlastita slijeganja aneksnih dijelova te uticaja slijeganja visokog dijela objekta na aneksne dijelove data je u prilogu prijedlog daljnjeg vremenskog toka izvedbe, s namjerom da razlike u slijeganju visokog i niskog dijela budu u granicama dozvoljenih.

## Slide 19
Nakon 2,5 godine kontinuiranog praćenja slijeganja ustanovljeno je da se je zapadni dio objekta znatnije opterećen slegnuo 17-20 cm a istočni dio manje opterećen slegnuo se je 14-16 cm. Diferencijalna slijeganja u uzdužnom smjeru su S = 1 cm, a u poprečnom smjeru S = 1 cm. Vidljivo je da su veličine apsolutnih slijeganja i diferencijalnih slijeganja u granicama onih predviđene proračunima. U ovom periodu primjećene su pukotine na dijelovima aneksa objekta i to na pregradnim zidanim konstrukcijama.
Razlog tome je slijedeći:
- Aneksni dio nije u konačnosti izveden sa svojom vlastitom temeljnom konstrukcijom nego se oslanja na ploču visokog objekta.
- Izvedbi aneksnog dijela pristupilo se je neposredno nakon početka radova visokog dijela objekta.
Praćenje sljeganja

## Slide 21: 2. SILOS ZA SKLADIŠTENJE
Na lokaciji jedne poljoprivredne zadruge izvršena je izgradnja baterije čeličnih silosa promjera 9,0 m i visine H= 21,50 m kapaciteta 100 vagona po svakoj čeliji. U bateriji je izvedeno ukupno 5 čelija temeljenih na armirano betonskim pločama tlocrtnih dimenzija 9,60x9,60 m i debljine d= 0,30 m i to svaka čelija posebno. Čelije su postavljene u jednom nizu, a temeljne ploče svake čelije dilatirane i zasebno izvedene (vidi prilog). Dubina temeljenja baterije silosa je 0,80 m mjereno od površine terena.

## Slide 22: Sastav i geomehaničke karakteristike tla
Na lokaciji je izbušeno ukupno tri bušotine dubine i to dvije 18,0 m dubine i jedna 25,0 m mjereno od površine postojećeg terena. Za vrijeme rada na terenu nije registriran nivo podzemne vode. S obzirom na ujednačenost slojeva tla po svojim geometrijskim i geomehaničkim karakteristikama dat je u prilogu jedan prosječan sondažni profil koji na najbolji način interpretira poluprostor ispod objekta. Sva laboratorijska ispitivanja koja ukazuju na bitne geomehaničke karakteristike data su u Tabelarnom pregledu laboratorijskih ispitivanja, a izvedeni terenski istražni radovi, terenska AC-klasifikacija, te laboratorijska ispitivanja bila su osnova za izradu navedenog geotehničkog profila terena.

## Slide 24: Proračun sljeganja ćelije silosa
Proračun slijeganja sproveden je za usvojenu varijantu plitkog temeljenja i to na osnovu podataka o kontaktnom naponu dobivenog statičkim proračunom. Slika kontaktnog napona je jednolika i intenziteta qf= 154,32 kN/m2
Prihvačajući elastični prijenos opterećenja objekta na tlo s obzirom na odabir gornje konstrukcije (čelični silos) i relativno elastične temeljne armirano-betonske ploče 9,0 x 9,0m i debljine d = 0,30 m, te na osnovu pokazatelja krutosti
a prema I.A. SIMVULIDI-u dat je dijagram raspodjele napona na kontaktu temelja i tla.

## Slide 26
Na osnovu ovakove raspodjele napona izvršen je proračun slijeganja temeljne ploče tlocrtnih dimenzija 9,0 x 9,0 m i dubine temeljenja d = 0,80 m i to u dvije karakteristične točke u uzdužnom i poprečnom smjeru.
Veličina slijeganja tla u središnjoj točki temeljne ploče iznosi 11,70 cm, dok u krajnjoj točki temeljne ploče cm
Također izvršen je i proračun slijeganja tla od utjecajc dviju pojedinih temeljnih ploča i ono iznosi (vidi prilog).
Prilikom izvođenja objekta ugrađeno je na svaku temeljnu ploču dijametralno po četiri repera radi praćenja slijeganja silosa kako u fazi njegove izgradnje, tako i u eksploataciji.
Na osnovu gore izračunatih veličina slijeganja tla dat je i plan punjenja čelija silosa i to tako da se u prvoj fazi punjenja čelije A i E mogu napuniti do 1/3 (cca 33%) kapaciteta čelija, a čelije s oznakama B, C, D do 1/5 (cca 20%) kapaciteta, te geodetski snimati.
Ovo je dato zbog ravnomjernog slijeganja svih temeljnih ploča čelija silosa, kako ne bi došlo do neželjenih pojava (deformacija) na samom transporteru koji unosi zrnati materijal u skladišni prostor čelija.

## Slide 27: Greške na objektu
Ne pridržavajući se plana punjenja i načina pražnjenja investitor je već u početku same eksploatacije silosa,čelije baterije punio 100%. Pošto su čelije silosa u bateriji temeljene svaka na zasebnoj temeljnoj ploči u nizu, a i zbog glinovitog tla na kojem su baterije silosa temeljene (po AC klasifikaciji SFc, CL i CI), došlo je do različitog slijeganja svake čelije i njihovih naginjanja jedne prema drugoj ovisno o napunjenosti (specifična opterećenja na tlo) pojedinih čelija u bateriji. Ova pojava uzrokovala je deformacije i pucanje transportera, pri svakom nekontroliranom nanošenju opterećenja u čelije (punjenje čelija žitaricama).
Investitor je i dalje uporno punio i praznio čelije po potrebi i popravljao transporter. Silos je u eksploataciji od početka 1986. godine do danas (1991.).
Geodetske snimke pokazale su (ukupno 12 snimaka u periodu od 1986.-1991. godine) neravnomjerno slijeganje čelija i naginjanje jednih prema drugima, do konačne konsolidacije tla ispod čelija. Transporter je konačno i definitivno saniran, ali čelije nisu više u potpunosti vertikalne. Liniju slijeganja pojedinih čelija, a time i njihovo naginjanje dato je u prilogu ovog rada.

## Slide 28
Na temelju geodetskih mjerenja te statičke i geomehaničke analize, mišljenje o korištenju silosa radi njihovog naginjanja u daljnjoj njegovoj eksploataciji je slijedeće:
Slijeganje silosa sastoji se od tri dijela i to:
1. jednoliko slijegavanje od cca 15 cm kao normalna posljedica kompresije tla, od opterećenja, ispod silosa
2. linearno promjenljivo slijeganje grupe silosa s razlikama na krajevima od cca 8 cm kao posljedica nehomogenosti tla ispod silosa
3. diferencijalna slijegavanja izmedu pojedinih silova kao posljedica lokalnih poremećaja u tlu i djelomično različitih režima punjenja silosa.
Prva i druga grupa slijegavanja ima utjecaja na konstrukciju transportera kod vanjskog spoja transportera na silose dok nema utjecaja na spojeve transportera izmedu pojedinih silosa.
Treća grupa slijegavanja dovodi do pojave deformacija na transporterima i eventualnog gubljenja stabilnosti kod pojedinih elemenata transportera prvenstveno na spoju pojedinih čelija silosa.
Niti jedna od navedenih vrsta slijegavanja ne utječe rektno na projektiranu sigurnost samih čelija silosa.
Analizirajući vremenski tok slijegavanja vidljivo je da su primarna slijegavanja završena te da se ne očekuje daljnje slijegavanje. Može se smatrati da je proces konsolidacije dovršen.

## Slide 29: Zaključak
Na temelju naprijed iznesenog smatramo da se silosi dalje mogu koristiti i da je dovršen proces konsolidacije tla.
Samo naginjanje silosa nema utjecaja na njihovu projektiranu sigurnost.
Sada se može izvršiti konačno uređenje transportera bez bojazni da će ponovno doći do njihovog deformiranja.
Ukoliko to investitor želi može izvršiti dovođenje silosa u vertikalni položaj za što treba učiniti poseban projekt
Radi toga jer su proračunati prema starim propisima za pritiske (DIN 1005 iz 1964. god.) silose treba prazniti samo centrično. Novi propisi traže naime veće pritiske kod proračuna silosa pri pražnjenju.
Iz svega gore navedenog vidljivo je da uvijek ekonomski najracionalnije rješenje temeljenja silosa nije i najbolje iz slijedećih razloga i to:
1. U principu u glinovitom tlu nije preporučljivo temeljiti svaku čeliju silosa u zasebnoj temeljnoj ploči u bateriji
2. Zbog velikog odnosa širine i dužine temeljne ploče (tj. velike elastičnosti i dimenzija 9,0 x 45,0 m i debljine d = 0,30 m) potrebno je povećati krutost temeljne ploče i izvesti sve čelije baterije na jednoj ploči, ali ne pravokutnog oblika. Smatram da bi oblik "T" presjeka (vidi prilog) bio znatno racionalniji, a sve navedene pojave izbjegnute.

## Slide 30: Sanacija strojarnice silosa kapaciteta 1550 vagona
U krugu OOUR-a "ŽITAR" u Donjem Miholjcu bilo je potrebno izgraditi armirano-betonski silos kapaciteta 1550 vagona sa strojarnicom i ostalim pratećim sadržajima. Strojarnica je postavljena na čelu baterije silosa i s njom čini jednu cjelinu.

## Slide 31: Sastav i geomehaničke karakteristike tla
Na lokalitetu silosa sa strojarnicom izbušeno je ukupno pet sondi, četiri sonde dubine po 20,0 m i jedna sonda dubin 30 m mjereno od površine terena.
Na osnovu terenskih istražnih radova i terenske AC klasifikacije dopunjene laboratorijskim
ispitivanjem ustanovljeni su ujednačeni slojevi tla, približno istih geotehničkih karakteristika, jednake debljine na svim sondama.
Nivo podzemne vode u trenutku sondiranja (studeni godine) iznosio je 2,50 m mjereno od površine terena.

## Slide 32: Podaci o objektu
Temeljenje silosa izvršeno je na armirano-betonskoj ploči debljine 70 cm, tlocrtnih dimenzija 23,50 x 37,30 m, dubine temeljenja Df = Df = 2,40 m mjereno od površine terena.
Temeljenje strojarnice izvršeno je u vidu armirano-betonskog sanduka nepravilnog oblika (različite dubine temeljenja od -4,20 m do -6,70 m), tlocrtnih dimenzija 7,60 x 17,10 m. Centralni dio strojarnice tlocrtne površine 4,70 x7,60 m temeljen je na dubini 6,70 m mjereno od površine terena.
Temelji strojarnice i silosa su projektirani kao jedna cjelina.
Veličina ravnomjerno raspoređenog opterećenja od objekt sa maksimalnim korištenjem istog u fazi eksploatacije na kontaktu sa tlom iznosi q = 300 kN/m2.

## Slide 33: Sanacija temelja strojarnice
Prilikom spuštanja armirano-betonskog sanduka strojarnice na dubinu 6,70 m mjereno od površine postojećeg terena uz nepravilno sniženje nivo podzemne vode (sa hw = 2,50 m na hw~ 7,00 m) koristeći se muljnim pumpama koje su ispirale fine čestice pijeska, došlo je do geomehaničkog sloma tla a time do loma samog armirano-betonskog sanduka.
Sanacija deformiranog i ispucalog armirano-betonskog duka sastojala se u slijedećem;
Oko sanduka s vanjske strane izbušeno je šest bunara (perforirane PVC cijevi) dijametra ~ 100 mm obloženi filter plasticom, začepljeni s donje strane u koje su postavljene usisne cijevi hidrofonskih pumpi. U samom dnu sanduka s unutrašnje strane izbušena su također dva gore opisana bunara.
Proračun potrebnog broja bunara izvršend je prema knjige THEORIE UND PRAXIS DER GRUNDWASSERABSENKUNG ; Dr.ing Walter Herth, ing.grad. Erich Arndts.

## Slide 35
Kontinuiranim crpljenjem vode smanjen je nivo podzemne vode do ispod dubine temeljenja pri čemu nije vršeno ispiran finih čestica pijeska, smanjen je hidrostatski pritisak vode na obodne stijene i buduće dno armirano-betonskog sanduka.
Sanacija deformiranih, ispucalih vertikalnih stijena sanduka izvršena je prijenosom sila aktivnog potiska tla odnosno torzionog momenta po obodu na armirano-betonski prsten dimen- zija 0,60 x 1,00 m, izvedenog na gornjoj površini po obodu armirano-betonskog sanduka.
Preuzimanje posmičnih sila na spoju armirano-betonskog prstena i stijena sanduka izvedeno je pomoću čeličnih ankera koji su ugrađeni pomoću epoksi smole u izbušene otvore na armirano-betonskom sanduku.
Pri betoniranju armirano-betonskog prstena ugrađeni su čelični ankeri potrebni za ostvarivanje krute veze sa temeljnom pločom silosa.
Dno sanduka kada je armirano-betonski sanduk spušten na projektom predvidenu dubinu temeljenja izbetonirano je betonom MB-20 i armaturnom mrežom Q-257, a zatim je isti potopljen.

## Slide 36
Po očvršćavanju betona pod vodom, tj. nakon sedam dana nastavljeno je crpljenje vode iz bunara izvedenih u dnu sanduka. Nakon ispumpavanja vode iz armirano-betonskog sanduka bunari u dnu sanduka su zatvoreni navrtkom s poklopcem.
Na ovako izvedeno dno sanduka strojarnice izbetonirana je armirano-betonska ploča debljine 70 cm marke betona MB-30 povezana s ankerima izvučenih iz stijena armirano-betonskog sanduka.
Kao što se vidi gore opisanim radom prikazano je temeljenje objekta u relativno suhom mediju u nekoherentnom tlu kada je dubina temeljenja znatnije ispod nivoa podzemne vode, specifičan način sniženja nivoa podzemne vode pomoću bunara dijametra 100 mm kada je spriječeno ispiranje finih čestica nekoherentnog tla, način brtvljenja bunara po sniženju nivoa podzemne vode a prije izvodenja završne armirano-betonske ploče, kao i način ostvarivanja krute veze izmedu temeljne ploče strojarnice i silosa koji omogućuje ravnomjerno slijeganje u fazi eksploatacije kako objekta strojarnice tako i samog silosa.
Izvršena geodetska mjerenja na ugrađenim reperima po obodu temeljne ploče strojarnice i silosa u slučaju nekoliko ciklusa maksimalnog punjenja i pražnjenja čelija silosa ukazuju na podatak da se objekt ravnomjerno slijegao i prosječno apsolutno slijeganje iznosi s = 11,50 cm.
Na izvedenom objektu (izveden 1984. godine) u toku eksploatacije ne primjećuju se do danas nikakva oštećenja.

## Slide 37: OBJEKT SVINJOGOJSKE FARME
Na svinjogojskoj farmi potrebno je bilo izgraditi objekt za predtov svinja.
Prije projektiranja izvršeni su geotehnički istražni radovi na lokaciji. S obzirom na tlocrtne dimenzije objekta izbušene su na svakom objektu po tri sonde dubine 8,0 m mjereno od površine postojećeg terena.

## Slide 38: Sastav i geomehaničke karakteristike tla
Na osnovu terenskih istražnih radova i terenske AC-klasifikacije dopunjene laboratorijskim ispitivanjem, ustanovljen je geotehnički profil terena
U ovom radu dat je samo jedan prosječan sondažni profil. Treba napomenuti da su slojevi tla približno ujednačeni na svim sondažnim profilima i približno jednake debljine.
Nivo podzemne vode u trenutku sondiranja (prosinac 1982. godine) iznosio je 2,50 m mjereno od površine postojećeg terena.

## Slide 39: Podaci o objektu
Tlocrtna dimenzija objekta (koji se izveo) dimenzija 19,70 x 62,50 (m2 ).
Konstrukcija objekta je montažni armirano-betonski upeti trozglobni okvir sa zglobom u tjemenu i spoju montažnog armirano-betonskog okvira sa temeljom (tip "bumerang") , raspona L = 18,60 m, a proizvodi ga SGP -"GORICA".
Montažni armirano-betonski okviri postavljeni su na rasteru (rasponu u uzdužnom smjeru objekta) 6,0 m. (vidi poprečni presjek objekta).

## Slide 40: Temeljenje objekta
Zbog velikog raspona okvira od L= 18,60 m te zbog sile koje djeluju na temelj: normalna sila N = 129,0 kN, moment M = 145,0 kNm i značajne veličine horizontalne sile H = 128,0 kN, (vidi presjek temelja) za očekivati je bilo da se horizontalna sila na okvirnoj konstrukciji u spoju temelja sa okvirom prihvati zategom.
Tehnološki procesi koji se odvijaju u objektu za vrijeme tova svinja zahtjevali su izvedbu kanala u podnoj konstrukciji objekta, te je s toga bilo nepraktično izvesti zategu.
Fakultet građevinskih znanosti Osijek, Zavod za geomehaniku prišao je izradi projekta temeljenja. Nepovoljan odnos izmedu vertikalnog opterećenja (N = 129,0 kN) na temelj (lagan objekat), te horizontalne sile (H = 128,0 kN) i momenta M = 145,0 kNm, zahtjevao je oblik temelja sa svojim dimenzijama kakove su date u prilogu ovog rada.
Horizontalnu silu preuzeo je temelj aktiviranjem pasivnog potiska.

## Slide 42
Treba napomenuti da temelji objekta leže na dubini Df = 1,60 m mjereno od površine postojećeg terena u uniformnom pijesku SU. (sitnih frakcija - vidi sondažni profil).
Parametri čvrstoća tla su: kut unutrašnjeg trenja 30 i kohezija c = 0,00 kN/m.
Horizontalni pomak tla uslijed djelovanja horizontalne sile na temelj dat je u proračunu maksimum 3,0 cm, kako bi se moglo izvesti adekvatno nadvišenje okvira u njegovom tjemenu.
Svaki veći horizontalni pomak od dozvoljenog povećao bi znatno horizontalnu silu (H = 128,0 kN) na koju je i dimenzioniran oblik temelja i aktiviran pasivni potisak tla.
Računski koeficijent sigurnosti temelja na prevrtanje iznosio je F = 2,03, a na klizanje F = 3,50.

## Slide 43: Praćenje horizontalnih pomaka
Zbog relativno plitkog temeljenja objekta, male težine objekta i velike horizontalne sile, Fakultet građevinskih znanosti Osijek Zavod za geotehniku, predložio je investitoru da se pri izvođenju temelja izvrši jedno probno opterećenje temelja na horizontalnu silu kako bi se prije izvođenja objekta utvrdio stvarni horizontalni pomak temelja.
Investitor u dogovoru sa izvođačem radova izveo je temelje objekta i postavio konstrukciju, bez prethodno navedenog opita, te postavio repere na temelje objekta kako bi se mogao pratiti njegov horizontalni pomak.
Prilikom mjerenja konstatirano je da nije došlo do nikakovih horizontalnih pomaka temelja, što smatram da ne odgovara stvarnosti.
Ipak prilikom montaže okvira došlo je do njegovog naprsnuća u čvoru s oznakom A. Razlog je nedostatna armatura u čvoru A za slučaj kada poluokvir stoji u konstrukciji konzolno do montaže donjeg dijela poluokvira i njegovog spajanja zglobno u tjemenu okvira. Ovaj slučaj pojavio se na svakom okviru u konstrukciji prilikom njegove montaže.

## Slide 44
Sama sanacija objekta izvršena je postavljanjem u dva reda čeličnih stupaca na trečinskim rasponima armirano-betonskih okvira. Na taj način sačinjen je novi konstruktivni sistem, pa u ovom slučaju izvedeni oblici temelja nisu više imali svoju željenu funkciju.
Ovo je tipičan način izvedbe objekta, kada se u fazi projektiranja ne predviđa sve tražene međufaze u toku izvedbe objekta (montažni okvir) bez obzira što su dobro projektirani temelji.

## Slide 45: PRIMJER DOBROG I EKONOMIČNOG NAČINA TEMELJENJA

## Slide 46: Poseban oblik plitkog temeljenja silosa za brašno u Donjem Miholjcu
Za potrebe IPK Osijek, OOUR "ŽITAR" - DONJI MIHOLJAC bilo je potrebno odabrati i izraditi projekt temeljenja armirano-betonskog SILOSA ZA BRAŠNO kapaciteta 440 tona, lociranog uz postojeći mlin za brašno, a koji je izveden kao zidana konstrukcija od opeke.
Temeljna konstrukcija silosa trebala je zadovoljiti slijedeće uvjete:
- lokaciju silosa za brašno postaviti što bliže postojećem mlinu zbog međusobne tehnološke povezanosti i zbog smanjenja cijene koštanja objekta;
- spriječiti narušavanje stabilnosti kao i pojavu pukotina na zidovima mlina zbog utjecaja opterećenja silosa na slijeganje tla ispod mlina;
-odabrati način, oblik i dimenzije temelja silosa koji zadovoljavaju stabilnost objekta i nedozvoljavaju znatnija diferencijalna i apsolutna slijeganja istog.

## Slide 48
Da bi se zadovoljili gore navedeni uvjeti, odabrano je temeljenje silosa na temeljnoj konstrukciji sa štednim otvorima sandučastog, trapezastog poprečnog presjeka, tlocrtnih dimenzija 3,00 x 14,28 m, na dubini temeljenja Df=Df =3,00 m mjereno od površine terena (slika 1.).
Proračun temeljne konstrukcije silosa izvršen je na računalu IBM 1841, programom CAEDS u računskom centru ERC-a IPK Osijek.
Proračun temeljne konstrukcije silosa, za određivanje reznih sila u karakterističnim presjecima korišten je prostorni model. (Slika 2.)

## Slide 49
Za određivanje veličine slijeganja tla ispod temeljne konstrukcije silosa i temeljne trake mlina od utjecaja optere-ćenja silosa, korišten je ravninski model u poprečnom presjeku. (Slika 3.)
Uz pretpostavku da je temeljna konstrukcija i gornja konstrukcija silosa u poprečnom smjeru apsolutno kruta, za ravninski model promatran je karakterističan isječak sa poprečnim rebrom, dužine isječka 2,58 m sa pripadajućim opterećenjem.
Krutost gornje konstrukcije silosa određena je na ravninskom i prostornom modelu pomoću pločastih elemenata, na taj način što je modul elastičnosti betona na zamjenjujućoj visini 1,20 m od ukupne visine silosa, uvečan 10 000 puta. Preko pločastih elemenata opterećenje gornje konstrukcije silosa prenosi se na temeljnu konstrukciju istog.
Prostorni model za proračun temeljne konstrukcije silosa odabran je na taj način, da je temeljna konstrukcija silosa zamijenjena mrežom ljuskastih elemenata.
Tlo je simulirano na prostornom modelu zamjenjujućim oprugama promjenjive krutosti (prema knjizi Karl-Heinz Wolfer: Elastich gebettete Balken und Platen. Zylinderschalen) gdje
je krutost tla (c ) određena na osnovu prosječne veličine slijeganja tla u pojedinim točkama (točke 103; 116; 129; 142; 157) na ravninskom modelu, a tlo i konstrukcija aproksimirani su elementima-solidima bez težina s pripadajućim deformacijskim karakteristikama (E -modul elastičnosti; ν - Poissonov koeficijent).

## Slide 51
Deformacijske karakteristike tla uzete su na osnovu izvršenih geotehničkih radova datih u odabranom prosječnom profilu tla, a iz kojih je vidljivo da se radi o homogeno uslojenom anizotropnom tlu kod kojeg moduli elastičnosti rastu sa dubinom.
Geotehničkim istražnim radovima na lokaciji silosa, terenskim i laboratorijskim ispitivanjima na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla sa dvije bušotine dubine po 15,0 mjereno od površine terena, određen je sastav tla, fizičko-mehaničke osobine tla koje su date u odabranom prosječnom profilu tla potrebnog za određivanje prostornog odnosno ravninskog modela. (Slika 4.)

## Slide 52
Veličina opterećenja temeljne konstrukcije silosa uzeta je kao ravnomjerno linijsko opterećenje duž zidova čelija silosa, od vlastite težine gornje konstrukcije i korisnog opterećenja, dok je opterećenje od konzolnog istaka zamjenjeno sa koncentriranim vertikalnim silama i moment ima u pripadajućim čvorovima. Ukupna veličina opterećenja silosa (vlastita težina + korisno opterećenje) iznosi 12388,0 kN.

## Slide 53: Računski dobivena sljeganja
Prosječna veličina slijeganja tla računata na ravninskom modelu u poprečnom smjeru u karakterističnim točkama na kontaktu sa tlom iznosi:
S= 4,20 cm
Veličina slijeganja tla ispod temeljne trake mlina, tlocrtne širine B = 1,00 m, dubine temeljenja Df = Dfef= 1,65 m mjereno od površine terena, od utjecaja opterećenja silosa, računata na ravninskom modelu iznosi;
S = 1,65 cm.
Analiza slijeganja tla ispod temeljne konstrukcije silosa u pojedinim karakterističnim točkama na kontaktu sa tlom, kao i utjecaja opterećenja silosa na veličinu slijeganja tla ispod temeljne trake mlina, izvršena je metodom proračuna pomoću dijagrama Steinbrenner-a i Jelinek-a. Dobivene su slijedeće vrijednosti:
-prosječna veličina slijeganja tla ispod temeljne konstrukcije silosa
S = 5,50 cm
-veličina slijeganja tla ispod temeljne trake mlina od utjecaja opterećenja temeljne konstrukcije silosa
S= 1,67 cm

## Slide 54
Prilikom gradnje silosa, u drugoj polovini 1988. godine, ugradeni su reperi na karakterističnim mjestima na silosu i na postojećem mlinu. Ukupno je ugradeno 12 (dvanaest) repera, 8 (osam) repera na silosu i 4 (četiri) repera na temeljnoj traci mlina do silosa. Prilikom gradnje objekta i u fazi eksploatacije silosa izvršeno je do sada ukupno 5 geodetskih mjerenja slijeganja silosa i temeljne trake mlina do silosa.
Rezultati geodetskog mjerenja za nekoliko ciklusa opterećenja do cca 60% kapaciteta silosa u kraćem vremenskom periodu, od 13. veljače do 13. lipnja 1989. godine ukazuju na podatke
prosječna veličina slijeganja tla ispod temeljne konstrukcije silosa iznosi
S = 1,32 cm
prosječna veličina slijeganja tla ispod temeljne trake mlina do silosa, od utjecaja opterećenja silosa iznosi:
S= 0,16 cm

## Slide 55: Zaključak
geodetski mjerene prosječne veličine slijeganja tla ispod temeljne konstrukcije silosa iznose cca 25% u odnosu na prosječno računata slijeganja tla dobivena korištenjem dijagrama Steinbrenner-a i Jelineka, odnosno cca 30% u odnosu na prosječno dobivenu veličinu slijeganja tla koristeći ravninski model;
geodetskim mjerenjem prosječne veličine slijeganja tla ispod temeljne trake mlina iznose cca 10% u odnosu na oba gore navedena načina proračuna slijeganja tla.

## Slide 56
Ovo znatnije odstupanje veličine slijeganja tla ispod temeljne trake mlina do silosa bilo je i za očekivati, jer u oba slučaja proračuna nije uzeta u obzir prekonsolidacija tla ispod temeljne trake mlina. Rezultati proračuna slijeganja tla dobiveni na ravninskom modelu ukazuju da su razlike u veličini slijeganja temelja silosa i slijeganja temeljne trake mlina od utjecaja opterećenja silosa, neznatne u odnosu na rezultate proračuna slijeganja tla dobivenih korištenjem dijagrama Steinbrenner-a i Jelinek-a.
Iskustvo autora na izvedenim silosima većeg kapaciteta u neposrednoj blizini promatranih objekata, ukazuje na podatak, da ukupna slijeganja tla za niz ciklusa punjenja i pražnjenja silosa tokom godina, kada je izvršena konsolidacija tla iznose cca 60-70 % vrijednosti računskih slijeganja tla.
Stoga se i u ovom slučaju, a na osnovu dosadašnjih izmjerenih veličina slijeganja tla, procjenjuje da će ukupna slijeganja tla ispod promatranih objekata u konačnosti biti manja od računatih.

## Slide 57: HVALA NA PAŽNJI !