2.	UVOD, CILJ I SVRHA NATJEČAJA

Cilj i svrha Natječaja je analizirajući prostorne mogućnosti i uvjete gradnje na lokaciji dobiti najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje za realizaciju planiranih unutarnjih i vanjskih sadržaja nove zgrade Ekonomske škole Vukovar. Prvonagrađeno rješenje poslužiti će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektno - tehničke dokumentacije za uređenje lokacije i izgradnju nove zgrade Ekonomske škole Vukovar.

Ekonomska škola jedina je srednja škola koja djeluje u Vukovaru koja nema svoju zgradu, a „privremeno“ (od 2006. godine) djeluje na lokaciji Ulica Stjepana Filipovića 2 u Vukovaru, u prostorima nekadašnje osnovne škole, u neuvjetnim i po kapacitetu poddimenzioniranim prostorima. Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za učenike srpske nacionalne manjine nastava se izvodi u razrednim odjelima na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu. Ekonomska škola Vukovar obrazuju učenike kroz četverogodišnje programe za zanimanja ekonomist, komercijalist i upravni referent.

Slika 1: Ekonomska škola Vukovar na sadašnjoj lokaciji

(izvor: http://ss-ekonomska-vu.skole.hr/skola)

Nova zgrada Ekonomske škole Vukovar s pripadajućom sportskom dvoranom planira se izgraditi na lokaciji koja je u Generalnom urbanističkom planu grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj 4/07, 4/12, i 11/15; u daljnjem tekstu: GUP) označena kao zona „D6“ - javna i društvena namjena - školska, površine približno 35.000 m2. U UPU Šire središte grada (UPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/11 i 10/15; u daljnjem tekstu: UPU) lokacija je označena kao „D6“- javna i društvena namjena – srednjoškolska, površine približno 35.000 m2

U naravi je to neizgrađeno građevinsko zemljište koje pripada k. č. br. 1705/10 k.o. Vukovar.

○

Slika 2: Izvod iz GUP-a – kartografski prikaz: Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti -   s oznakom buduće lokacije Ekonomske škole Vukovar

(izvor: http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uok/GUP)

3. PODACI O PROSTORU

3.1. Položaj u širem gradskom prostoru / urbano okruženje

Nova lokacija za zgradu Ekonomske škole Vukovar nalazi se uz zapadnu granicu gradskog naselja Vukovar, u dijelu grada zvanom Olajnica. Lokacija je odabrana obzirom na vlasništvo (Grad Vukovar), obzirom da je utvrđena kao „javna i društvena namjena“ u GUP-u te na blizinu središta grada, naime cilj je gradske uprave srednje škole što više približiti gradskom središtu što bi dodatno osigurao život gradskog središta.

○

Slika 3: Pogled iz zraka na lokaciju - s oznakom buduće lokacije Ekonomske škole Vukovar

(izvor: https://www.google.hr/search?q=olajnica+Vukovar&rlz=1C1AOHY)

Lokacija je smještena na području naznačenom u GUP-u kao Pretežito nedovršeni predjeli grada – nova gradnja, na kojem je predviđena nova gradnja i uređenje prostora društvene, poslovne i sportske namjene. Naselje Olajnica je stambeno naselje koje je locirano u širem centru grada. Naseljem dominira višestambena izgradnja etažnosti do P+7. U blizini naselja Olajnica nalaze se zdravstvene ustanove, škole, banke, nova tržnica, gradski i međugradski prijevoz, restorani, pekarnice, šetališta, igrališta za djecu ….

Buduća (nova) čestica Ekonomske škole Vukovar s južne strane omeđena je uređenom šetnicom uz rijeku Vuku i nastavno poljoprivrednim površinama, sa zapadne strane nasipom željezničke pruge L213 i nastavno šumskim površinama, sa sjeverne strane naseljem Rupe te sa istočne strane toplanom i stambenim naseljem Olajnica u nastavku.

3.2. Postojeće stanje u prostoru

3.2.1. Građevna čestica

K. č. br 1705/10 k.o. Vukovar obuhvaća veći dio neizgrađenih površina naselja Olajnica i ukupne je površine 91.826 m2  i u vlasništvu je Grada Vukovara. Parcelacijom te čestice, sukladno GUP-u i UPU-u formirati nova čestica za gradnju Ekonomske škole Vukovar površine približno 35.000 m2. Površina i oblik nove katastarske čestice ucrtani su na grafičkom prilogu II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU.

3.2.2. Postojeća izgradnja

Na samoj lokaciji ne postoje objekti visokogradnje. Dio k.č.br. 1705/10 improvizirano je nasipan otpadnim građevinskim materijalom i zemljom bez dodatnog sabijanja nakon nasipavanja i taj nasip će biti potrebno ukloniti, odnosno zamijeniti slabonosivo tlo. Sukladno preporuci Hrvatskih voda kota prizemlja škole treba biti na koti 85.08 mnv.

Na lokaciji postoje objekti niskogradnje i to crpna stanica te cijevi sustava odvodnje pod upravljanjem Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Položene cijevi predstavljaju kanalizacijski kolektor koji je kišni preljev u funkciji koji za intenzivnijih oborina sprečava zagušenje crpne stanice i odvodi oborine direktno u Vuku. U rješavanju natječajnog zadatka potrebno je predvidjeti ukidanje te odvodnje i postojećeg ispusta te izmiještanje cijevi navedene odvodnje u ulični koridor istočno od lokacije i formiranje novog ispusta u Vuku, sukladno UPU.

Slika 3: Položaj postojeće cijevi oborinske odvodnje na lokaciji s ispustom u rijeku Vuku

(izvor: Grad Vukovar)

Zgrada gradske toplane k. č. br. 1705/6 (zgrada toplane 504 m2 + dvorište 3096 m2, ukupno površina k. č. br.: 3600 m2) u vlasništvu je tvrtke Tehnostan d.o.o., a toplinskom energijom opskrbljuje naselje Olajnicu i potrošače u širem centru grada.

Sjeverno od buduće čestice Ekonomske škole nalaze se parkirališna mjesta koja su svako za sebe pojedinačna katastarska čestica u vlasništvu Grada Vukovara.

3.2.3. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura

Lokacija Ekonomske škole Vukovar nalazi se na lijevoj obali rijeke Vuke. Lokacija trenutno nije komunalno opremljena i ne postoje postojeći priključci.

Nova zgrada Ekonomske škole Vukovar inicirati će komunalnog opremanje lokacije i ne postoje ograničenja u postojećim kapacitetima javne infrastrukture, uključivo i kapacitete elektroenergetske mreže (vidi točku 4.1.4.).

3.2.4. Prometna infrastruktura

Do lokacije ne vodi izgrađena cestovna prometna infrastruktura. Dio buduće istočne prometnice je formiran u površini 818 m2 kao k. č. br. 1705/5 u vlasništvu Grada Vukovara,   u zemljišnim knjigama se vodi kao pašnjak, a služi za pristup Gradskoj toplani.

Prometno povezivanje primarno je planirano izgradnjom produžetka prometnice koja je trenutno u izgradnji, a koja se proteže od gradske tržnice do južne strane toplane i okomito prilazi s istočne strane budućoj čestici Ekonomske škole.

3.2.5. Krajobrazna i klimatska obilježja te vegetacija

Položaj Vukovara u regiji središnje i jugo-istočne Europe iznimno je povoljan. Ovim područjem vode važni riječni i kopneni putovi i križaju se međunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Vukovar se smjestio gotovo na polovici plovnoga puta Dunava (koridor VII) između Ulma u Njemačkoj i ušća Dunava u Crno more. Od pamtivijeka je dolinom Dunava na vukovarskom području tekao promet od sjeverozapada prema jugoistoku. U rimskom razdoblju desnom obalom Dunava vodila je granična, tzv. limeska cesta, na kojoj je važna postaja bio Cornacum, (današnji Sotin). Od davnina se, također plovi Dunavom i Vukovar je na tom putu važna luka..

Vukovar ima umjereno toplu vlažnu klimu s vrućim i sunčanim ljetom, a zime su hladne i sa snijegom. Srednja godišnja temperatura kreće se oko 11ºC sa srednjim najtoplijim maksimumom od 29,9ºC i srednjim minimumom od 12,2ºC. Srednje godišnje padaline kreću se u uskom rasponu, od najnižih 650 mm do 800 mm. Srednja relativna vlaga iznosi 79%.

3.2.6. Povijesni razvoj

Na području Vukovara dotiču se i sučeljavaju civilizacije zapadnoeuropskog i istočnog kulturnog i povijesnog kruga; Vukovar se nalazi na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Grad Vukovar leži na ušću rijeke Vuke u Dunav. Istočni - stariji dio grada na desnoj je obali Vuke, na obroncima Vukovarskog ravnjaka i visokoj dunavskoj obali. Zapadni dio grada - Novi Vukovar s Borovim Naseljem u nizini je lijeve obale Vuke.

Naseljenost vukovarskog kraja prati se kroz pet tisuća godina u kontinuiranom slijedu.
Značajne su kulture mlađeg kamenog doba (neolitik) starčevačka, vinčanska i sopotska. 
Migracijskim kretanjima i dolaskom novih etničkih skupina indoevropskog porijekla uvode se i nove tehnologije. Počinje razdoblje bakrenog doba (eneolitik) s badenskom, kostolačkom i vučedolskom kulturom. Način gradnje kuća i kultni predmeti svjedoče o povezanosti s mediteranskim kulturnim krugom.

Vučedolska kultura posebno je značajna za vukovarski kraj. Ime je dobila po lokalitetu Vučedol, pet kilometara od Vukovara nizvodno na Dunavu. Lokalitet je sustavno istražen, otkrivene su radionice za preradu bakra, karakteristične kuće (megaron) i prekrasna keramika, koju naročito karakteriziraju bijeli stilizirani ukrasi na crnoj podlozi.

Vukovarski kraj ima izvanredne uvjete za poljoprivrednu proizvodnju. Još krajem 19. stoljeća gotovo 80% pučanstva živi od zemljoradnje. Vlastelinstvo grofova Eltz uznapreduje proizvodnju, sto utječe i na mala seoska gospodarstva. Pored osnovne proizvodnje žitarica vinogradarstvo je važna gospodarska grana. Vukovarska i iločka kvalitetna vina priznata su na svjetskim gospodarskim izložbama.

Od 1840. godine Vukovar je uključen u stalni parobrodarski promet na Dunavu. Uvođenjem parobroda Vukovar je imao redovnu vezu s Budimom (Budimpeštom) i Bečom uzvodno i sve do Rumunjske nizvodno. Od 1878. godine priključen je na željeznički promet. Vukovarska luka je najveća pretovarna luka u hrvatskim krajevima. Kao i u drugim hrvatskim, posebno slavonskim krajevima, u Vukovaru se sporo razvijala industrija. Intenzivnija primjena parnih strojeva je u drugoj polovici 19. stoljeća i to više u zemljoradnji nego u industriji. Na spori razvoj industrije utječe nedostatak kapitala. Štedionica u Vukovaru osnovana je 1861. godine. Prvo veliko industrijsko poduzeće Vukovarska kudjeljara proradilo je tek 1905. godine. Iz ovih pogona Vukovar dobiva električnu energiju od 1909. godine.

Značajniji industrijski objekti osnova su u razdoblju između dva svjetska rata. Tvornica „Bata“ u obućarsko - gumarskoj grani proizvodnje osnovana je 1931. godine. 
Industrijalizacija je utjecala na porast gradskog stanovništva, tako da Vukovar ima prema popisu pučanstva 1948. godine preko 17000 stanovnika.

U skladu sa svojim položajem u gospodarskom i administrativnom pogledu Vukovar se razvio u prosvjetno, kulturno i zdravstveno središte. U Vukovaru se u 18. i 19. stoljeću živjelo na europski način.

Već od 1730. godine Vukovar ima razvijeno pučko školstvo. Iz franjevačke škole razvila se pučka škola u Starom Vukovaru. Novi Vukovar ima svoju školu. Djelovale su i konfesionalne škole za djecu pravoslavne i židovske vjere, te škole na njemačkom i mađarskom jeziku. šegrtska škola osnovana je 1886. a gimnazija 1891. godine.

Najstarija književna djela ovoga područja potječu iz pera vukovarskih i iločkih franjevaca. Najpoznatiji književnici iz ovog kraja su Nikola Andrić, Julije Benešić i Antun Gustav Matoš.

U Vukovaru su djelovali brojni likovni stvaraoci. Od starijih su poznati J. F. Mucke, F. K. Giffinger, a u 20. stoljeću gimnazijski profesori Dragan Melkus, Dragutin Renarić, Marijan Detoni, i drugi.

Vukovar ima svog nobelovca Lavoslava Ruzičku. Rođen je u Vukovaru 1887. godine, a Nobelovu nagradu za kemiju dobio je 1939. godine.

Slika 4: Panorama iz zraka: ušće Vuke u Dunav

(izvor: https://www.google.hr)

4. URBANISTIČKE PROPOZICIJE I PROJEKTNI PROGRAM

4.1. Urbanističko – tehnički uvjeti

Za zonu zahvata na snazi su:

- PPUG Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 01/06, 04/12 i 11/15),

- GUP grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07, 04/12 i 11/15),

- UPU Šire središte grada (UPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/11 i 10/15).

Predviđena gradnja locirana je na zemljištu koje je UPU-om označeno kao zona D – javna i društvena namjena, D6 – srednjoškolska.

Predviđena lokacija nalazi se u zoni koja je definirana kao Pretežno nedovršeni predjeli grada – nova gradnja (oznaka 3B-2).

Detaljniji uvjeti gradnje određeni UPU Šire središte grada (UPU-1):

- Površina buduće novoformirane građevne čestice iznosi cca 35.000 m2,

- Koeficijent izgrađenost građevinske čestice kig=0,4,

- Koeficijent iskoristivosti građevinske čestice kis=1,6,

- Najveća etažnost: podrum i tri (3) nadzemne etaže, pri čemu se treća nadzemna etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat,

- Normativ za parkiralište iznosi 1PM / 1 učionici, a potrebe za parkiralištima se zadovoljavaju na vlastitoj građevnoj čestici (za potrebe izvanškolskog korištenja sportske dvorane osigurava se površina javnog parkirališta sjeverozapadno uz školski kompleks, izvan čestice škole),

- Minimalno 30 % građevinske čestice treba biti ozelenjeno.

Napomena: pročišćeni tekst Odredbi za provođenje UPU-a daje se u prilogu III. OSTALI PRILOZI.

4.1.1. Građevna čestica

Nova zgrada Ekonomske škole Vukovar s pripadajućom sportskom dvoranom planira se izgraditi na dijelu k. č. br. 1705/10 k.o. Vukovar koja je u vlasništvu Grada Vukovara.

4.1.2. Geomehanika

Na dijelu postojeće k.č. br. 1705/10 nalazi se veća količina nasipanog građevinskog otpada i zemlje od iskopa te će tlo na ovoj lokaciji biti potrebno pripremiti za izgradnju (nasipati). Detaljno geomehaničko ispitivanje će se naručiti nakon završetka Natječaja i dobivanja najboljeg Idejnog rješenja. Za očekivati je da će rezultat ispitivanja pokazati potrebu uklanjanja improvizirano nasipanog terena i vraćanje u prvobitno stanje, tj. na prvobitnu kotu terena. Velika visinska razlika (cca 3-4 m) na parceli planira se anulirati nasipavanjem na način da:

- kota prizemlja škole i dvorane bude na koti 85.08 mnv,

- kota okolnog terena (s igralištima) bude na koti cca 84.00 mnv.

Kota 85.08 utvrđena je preporukom Hrvatskih voda budući ista predstavlja kotu najvišeg vodostaja unazad sto godina uvećanu za zaštitnu visinu.

4.1.3. Uređenje građevne čestice

Na čestici je potrebno predvidjeti kolne pristupe, parkirališta, pješačke staze, školski predtrg, vanjska igrališta, odnosno općenito uređenje svih parternih površina. Potrebno je predvidjeti pješačke površine te površine za interventne pristupe i rad interventnih vozila. Sve parterne površine trebaju biti suvremeno oblikovane te trebaju činiti cjelinu sa zgradom i sportskom dvoranom Ekonomske škole.

Glavni kolni pristup lokaciji je iz novog uličnog koridora koji se formirati istočno od lokacije i koji će postati glavni prometni koridor naselja Olajnica. Izgradnja ovog koridora već je u pripremi, dio za koji je izrađena projektna dokumentacija daje se u prilogu II.7. NOVI ULIČNI KORIDOR U .dwg FORMATU. U profilu u kojem je projektiran, ovaj koridor će se u slijedećoj fazi nastaviti graditi prema zapadu, tj. izgraditi će se do čestice Ekonomske škole i njime će se odvijati glavni kolni prilaz / promet prema Ekonomskoj školi. Bez obzira što su u UPU ucrtane i druge javne kolne površine (sjeverno i istočno od lokacije) ovaj koridor će terminski biti prvi formiran i izgrađen te se zato u ovom projektnom programu daje kao obavezan za planiranje kolnog pristupa školi.

Opisani kolni pristup naznačen je na grafičkom prilogu II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU.

Parkirališna mjesta rješavaju se na vlastitoj čestici i iznose 1 PM/učionici, što znači da je na vlastitoj čestici potrebno osigurati 25 parkirališnih mjesta.

Glavni ulaz učenika u školu je sa školskog predtrga.

Nije obavezno zadržavanje preostalog zelenila na lokaciji.

Minimalno 30% površine parcele predvidjeti za zelenilo (hortikulturno uređenje).

Holtikulturalno uređenje parcele prilagoditi lokaciji izgradnje škole sa puno zelenih travnatih površina, novim drvećem, klupama za sjedenje, koševima za otpatke, sustavom za navodnjavanje iz bazena za oborinsku odvodnju.

Na zapadnom rubu lokacije je postojeća pruga na kojoj trenutno ne prometuje željeznički promet. Pruga je u jako lošem stanju te joj je predviđena rekonstrukcija, a nalazi se na koti cca 8 m višoj od kote terena. Potrebno je predvidjeti oblaganje pokosa ili izgradnju zaštite ograde od strane pruge te ostaviti minimalni zaštitni pojas 30 m od nožice nasipa.

Projektni program za sve vanjske prostore (otvoreni prostori) – neto površine, dan je u posebnom poglavlju. Očekuje se da će se većina vanjskih igrališta locirati u gornjem (sjevernom) dijelu čestice.

4.1.4. Način i uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Lokacija danas nema riješen pristup niti za jednu vrstu prometa.

Ekonomska škola Vukovar će biti priključena na javni vodovod, odvodnju, plinsku mrežu, toplovodnu mrežu, elektrodistribuciju te telekomunikacijsku mrežu.

Sukladno prethodnim sastancima održanim s javnim poduzećima / distributerima planiraju se priključci kako slijedi:

- priključak na vodoopskrbni i odvodni sustav biti će iz novih uličnih koridora,

- priključak na visoki napon električne energije biti će koridora novih ulica sjeverno i istočno od lokacije; za izgradnju Ekonomske škole i prateće dvorane, a na temelju razgovora s predstavnicima HEP-a, neće biti potrebno izvođenje TS10(20)/04 kV koja je planirana UPU-om,

- priključak na plinsku mrežu moguć je iz novih uličnih koridora,

- priključak na toplovodnu mrežu moguć je iz novih uličnih koridora,

- glavni kolni, pješački i biciklistički pristupi biti će iz novog uličnog koridora koji se planiraju formirati kako je ranije opisano istočno od lokacije.

Konačna mjesta priključka definirati će se u daljnjoj razradi, u suradnji s javnim poduzećima.

Zahtjevi za izgradnju pješačkih i kolnih prometnica:

- ceste, parkirališta: obrubljeni betonskim rubnjacima, asfaltna površina dvoslojni asfalt i kamena konstrukcija za teški promet sa propisanim radijusima za pristup autobusima i vatrogasnim vozilima te osiguranim parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom i osobne automobile i autobus zajedno s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom,

- oborinska odvodnju s prometnica: zasebno odvojiti (slivnici, reviziona okna) od fekalne te izgraditi zaseban sustav bazena za prikupljanje oborinskih voda (koji se mogu koristiti za navodnjavanje, pranje, itd...),

- nogostupe izgraditi od asfalta ili betonskog opločenja obrubljene s betonskim rubnjacima s konstrukcijom (cementna stabilizacija, drobljeni kamen).

Nastavno se prilaže popis tijela - dopis Grada Vukovara o potrebi ishođenja posebnih uvjeta i potvrda Glavnog projekta.

4.1.5. Oblikovanje zgrade Ekonomske škole Vukovar

Mikrourbanistički, nova zgrada Ekonomske škole Vukovar definirati će zapadni dio (zapadni završetak) naselja Olajnica.

Lociranje škole i dvorane na budućoj parceli je slobodno, uz poštivanje uvjeta UPU-a i Uvjeta utvrđenih u ovom Natječaju. Lociranje škole i dvorane ne mora biti unutar obuhvata obaveznog i maksimalnog građevinskog pravca kako je to naznačeno na karti UPU-a 3A.1. Konzervatorsko-urbanističke mjere zaštite, budući će Grad Vukovar pokrenuti Izmjenu i dopunu UPU-a kako bi se obuhvati obaveznog i maksimalnog pravca izbrisali (zabunom su građevinski pravci ostali ucrtani).

Zgradu je oblikovanjem i funkcionalnom organizacijom poželjno orijentirati na rijeku Vuku kao kvalitetni gradski prostor s uređenim šetalištem (sukladno članku 208. UPU-a) na način kako je pozicionirana i nova gradska tržnica.

Zgrada će dominirati i u slici naselja Olajnica - pogledu s pješačke šetnice uz Vuku. Zgrada treba biti reprezent suvremene arhitekture, odražavati vrijeme svog nastanka. Ekonomska škola Vukovar treba postati edukacijska ustanova koja će srednjoškolcima i nastavnicima osigurati pristup znanju, razmjeni informacija te različitim događanjima koja nisu nužno vezana uz nastavu.

Ekonomska škola Vukovar kroz svoju arhitekturu treba stvoriti poticajnu i kreativnu atmosferu za učenje te ponuditi mogućnost suvremenih metoda izvođenja nastave.

Arhitektura treba biti rezultat sinteze funkcije, konstrukcije i oblika te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u reagiranju na prostorni (mikrourbanistički) i dijelom prirodni kontekst (rijeka Vuka, šuma). Natjecateljima je dana kreativna sloboda u odabiru prostornih tipova (koncepata) škole obzirom na prostornu organizaciju i komunikacijske sustave (koridorski, hallski, paviljonski, kombinirani), pri čemu je potrebno voditi računa o racionalnosti i ekonomičnosti odnosa bruto/neto površina te zahtjevu da zgrada bude zgrada gotovo nulte energije.

Očekuje se da će se Ekonomska škola Vukovar integrirati sa životom lokalne zajednice te da će postati fokalno mjesto različitih društvenih, kulturnih i sportskih događanja lokalnog stanovništva naselja Olajnica i cijelog središta grada.

Dozvoljena max etažnost je 3 nadzemne etaže, a ovim projektnim zadatkom utvrđuje se da nema podrumske etaže. UPU-om je na lokaciji predviđena izgradnja skloništa, no taj uvjet će se zadovoljiti izgrađenom školskom dvoranom. Dozvoljeni kig je 0,4, a kis je 1,6.

Obavezna je primjena suvremenih trajnih materijala i tehnologija građenja.

Konstruktivni sistem treba biti jasan i racionalan, pri čemu će se detalji temeljenja obzirom na nepoznanice o sastavu i debljini nasutog sloja znati u daljnjoj razradi.

4.1.6. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Nepovoljan utjecaj na okoliš prvenstveno će se osiguravati prevencijom.

Zgrada se treba projektirati na način da se olakša sortiranje, skupljanje i reciklažu otpada. Količina otpada za neke vrste otpada može se pokušati svesti na nulu.

Posebno se mora voditi računa o optimiziranju / racionaliziranju projekta, održavanju i korištenju zgrade.

Zbrinjavanje komunalnog i korisnog otpada planirati postavljanjem polupodzemnih spremnika s pristupom izvana u svrhu odvoza otpada uz uvjet da je do nje na udaljenosti od 15 m omogućen kolni pristup prometnicom dimenzioniranom na osovinski pritisak od 100 kN.

4.1.7. Posebni uvjeti

Normativi

Zgrada treba biti projektirana sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) te Odluci o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (tabele 2, 3, 5). Poveznica na Odluku: https://mzo.hr/hr/odluka-o-utvrdivanju-normativa-prostora-opreme-gradevina-skola-gradevina-skolskih-sportskih-dvorana?cat=102

Treba omogućiti nesmetani prolaz i korištenje osobama s poteškoćama u kretanju, odnosno osigurati sve propisane elemente pristupačnosti. Poštovati posebne propise u pogledu zaštite od požara, a zgrade se moraju projektirati u skladu s važećom tehničkom regulativom za potresna područja. Ovi elementi detaljnije će se razraditi u Glavnom projektu, no i prilikom izrade Idejnog rješenja o njima je potrebno voditi računa.

Najmanja širina jednokrilnih ulaznih vrata iznosi 110 cm, a dvokrilnih 180 cm i moraju se otvarati prema van. Dubina vjetrobrana najmanje je 240 cm. Hodnici se dimenzioniraju prema broju učenika, odnosno učionica. Najmanja širina hodnika s učionicama s jedne strane za dvije učionice iznosi 180 cm, za četiri učionice 240 cm, a najmanja širina hodnika s učionicama postavljenim obostrano iznosi 300 cm. Ako se garderoba nalazi u hodnicima, hodnik se proširuje za dubinu garderobnih ormarića.

Najmanja širina stubišnog kraka za dvije učionice iznosi 120 cm, a sljedeće dvije učionice širina kraka se povećava za 30 cm. Visina stube ne smije biti veća od 15 cm, a širina gazišta stube 33 cm. Garderoba učenika može se organizirati kao središnja garderoba u ulaznome prostoru škole ili kao garderobni ormarići po hodnicima. Sanitarije za učenike čini prostor s WC-kabinama i pretprostor s umivaonicima. Svaki sanitarni čvor sastoji se od ženskog i muškog dijela s odvojenim pretprostorima. Dimenzioniranje potrebnog broja sanitarnih uređaja provodi se sukladno čl. 31. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na način opisan u raspisu prostornih potreba. Dodatno, unutar prostora za sanitarije, potrebno je osigurati jednu WC-kabinu za učenike s motoričkim poremećajima i prostor za presvlačenje i pranje inkontinentnih učenika.

U daljnjoj razradi troškovnike je potrebno precizno izraditi tako da sadrže svu potrebnu opremu, iz razloga što financiranje opreme koja nije definirana u troškovnicima, prema pravilima davatelja EU sredstava, neće biti moguće. Predviđena oprema treba omogućavati provedbu zelene javne nabave (predviđati razne certifikate o učinkovitosti).

Zgrada gotovo nulte energije

Zgrada Ekonomske škole Vukovar treba se već u idejnoj fazi projektirati na principima energetski učinkovite gradnje - zgrada gotovo nulte energije. Nova zgrada Ekonomske škole Vukovar treba biti projektirana u skladu sa Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (“Narodne novine” broj 128/15; u daljnjem tekstu: TPRUETZZ). Ovim se TPRUETZZ u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.). Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“.

Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje:

– godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine 	zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2 ·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 	8. iz Priloga B Tehničkog propisa,

– godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim 	[kWh/(m2 ·a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu 	potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz 	Priloga B Tehničkog propisa za zgrade gotovo nulte energije.

Natjecatelji moraju projektirati zgradu na principu održive gradnje i okoliša kroz moguću proizvodnju i korištenje svih vrsta obnovljive energije i alternativne energije koja se racionalno može proizvesti i koristiti na ovoj lokaciji vodeći računa da se primjene one tehnologije koje najracionalnije i uz ekološki najprihvatljivije energetske uštede najbrže vraćaju uložene troškove u energetiku na bazi hrvatskih državnih poticaja i direktiva EU. Prije svega to su geotermalna energija zemlje, energija sunca i eventualno energija vjetra. Na krovovima i pročeljima dozvoljava se ugradnja solarnih kolektora i fotonaponskih panela za proizvodnju toplinske i električne energije prvenstveno za vlastite potrebe.

Na pročeljima zgrada izvedba solarnih kolektora i fotonaponskih panela moguća je samo u obliku fasadnih elemenata. Moguća je gradnja manjih energetskih jedinica za korištenje geotermalne energije.

Natjecatelji moraju predlagati idejna rješenja pasivnog i aktivnog korištenja svih isplativih izvora obnovljive i ekološki prihvatljive energije i načina njihovog korištenja.

Natjecatelji su obvezni ponuditi svoj idejni energetski prijedlog koji je u skladu sa zahtjevima održive gradnje na razini idejnog rješenja te ga opisati u tekstualnom obrazloženju.

Smjernice za projektiranje na razini arhitekture:

- zgradu treba projektirati na način da zadovolji standarde zgrade gotovo nulte energije,

- sve krovne plohe s povoljnim orijentacijama opremiti fotonaponskim panelima,

- projektirati pojačanu toplinsku izolaciju na principu zgrade gotovo nulte energije,

- koeficijent prolaska topline „U“ za neprozirne dijelove ovojnice zgrade manji od 0,15 W/m2K,

- koeficijent prolaska topline za prozirne dijelove ovojnice zgrade manji od 1,1 W/m2K,

- moguće je projektirati ventilirane kose krovove ukoliko su predviđeni idejnim rješenjem,

zimske vrtove, mobilne strehe i dr.,

- sve staklene površine osim sjevernih opremiti aktivnim sistemom zaštite od sunca odnosno

korištenja pasivnog grijanja,

- moguće je koristiti vakumske izolirajuće panele,

- koristiti solarne toplinske kolektore s učinkovitošću većom od 70 %, koristiti solarne zidove,

- koristiti fotonaponske panele,

- koristiti dizalice topline, sustave stropnog i podnog grijanja i hlađenja, sustave apsorpcijskog

hlađenja,

- predvidjeti rekuperaciju topline iz prostorija, uz postizanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta

u učionicama i ostalim prostorima škole,

- predvidjeti rekuperaciju topline iz otpadnih voda,

- predvidjeti sezonske spremnike topline.

Ekološki aspekti

Arhitektonski projekti koji vode računa o okolišu usmjereni su na postizanje optimalne udobnosti i zdravog okoliša na prirodan način kao što je reguliranje ventilacije, svjetla i temperature gdje je to moguće. Zgradu treba projektirati imajući na umu njenu dugovječnost i moguću fleksibilnost u korištenju tijekom vremena (prije svega zajedničkih prostora i trodijelne sportske dvorane). Projektiranjem treba smanjiti potrošnju energije na najmanju moguću mjeru te pribjeći uporabi obnovljivih izvora energije.

Preporučuju se sustavi eko-certifikata za zgrade, i to već u ranoj fazi koncepta nove zgrade, ali nije obaveza.

Korištenje vode, a posebno vode za piće, treba svesti na najmanju moguću mjeru uvođenjem mjera za štednju i reciklažu vode te zamjenu vode za piće kišnicom gdje god je to moguće. Mjere za smanjenje korištenja vode za piće uključuju instalaciju uređaja za štednju vode (u slavinama i WC-ima) kao i uporabu kišnice.

Zeleni krovovi ili biljke na fasadama, ili biljke kao dio unutarnjeg uređenja mogu doprinijeti poboljšanju mikroklime zatvorenih i otvorenih prostora.

Društveni i socijalni aspekti

Sve aktivnosti koje se provedi dužne su uzeti o obzir horizontalne politike Europske unije koje se provode unutar tri kategorije:

1.)	Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije.

2.)	Pristupačnost za osobe s invaliditetom.

3.)	Održivi razvoj.

Ovim projektom se promiču horizontalne politike.

U projekt su ugrađene mjere pridržavanja Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12) i Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13) te je potrebno osigurati da zgrada zadovoljava uvjete energetskog razreda A.

Higijensko – tehnički zahtjevi

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u školi potrebno je zadovoljiti higijensko-tehničke zahtjeve koji se odnose na: osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije informatike, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

Prirodno osvjetljenje najznačajniji je psihološki i fiziološki čimbenik radnih uvjeta u školskoj zgradi te je, ovisno o obliku nastave, nužno osigurati primjerenu kvalitetu i jačinu osvjetljenja. Kvaliteta prirodnog osvjetljenja u učionici određuje se: orijentacijom učionice, tehničkim sredstvima za raspršenje dnevnog svjetla i kontrolom odbljeska unutarnjih površina. U svim radnim prostorima škole osigurava se zamračenje. Učionice i knjižnica trebaju biti optimalno osunčane ovisno o sadržaju i obliku nastave. Zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava stvaranje odbljeska i pretjeranog zagrijavanja, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu površinu prozora. Za slabovidne učenike potrebno je osigurati dodatno osvjetljenje sukladno individualnim potrebama pojedinog učenika.

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozračivati. U nastavnim prostorijama treba osigurati četiri izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka 0,2 m/s ili 25-30 m3 zraka/h po učeniku.

U učionicama treba osigurati relativnu vlagu u zraku od 45-55%.

Toplinska zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija zajedničkih prostora i učionica mora biti prema važećim propisima i standardima. Zaštita od buke i akustika trebaju omogućavati dobru slušnost i razgovjetnost pri govoru, kao i optimalnu jeku pri slušanju glazbe.

Za grijanje i hlađenje prostora i pripremu tople vode mogu se koristiti sve vrste centralnog sustava. U prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan na 20-21˚C, a:

– u učionicama na 20-21˚C,

– u prostorijama za organizaciju i koordinaciju rada te u zbornici na 20-21˚C,

– u športskoj dvorani na 16 – 18˚C, a u svlačionicama i praonicama na 20 – 22˚C,

– u hodnicima i stubištima na 18˚C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u prostorima škole treba osigurati optimalnu temperaturu, 5°C nižu od vanjske.

Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće. Otpadne vode odvode se kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju ili na drugi način, prema važećim propisima i standardima.

Električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana. Treba predvidjeti instalacije za TV prijem i instalaciju interneta i intraneta.

Zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupožarnom opremom i signalizacijom.

Zaštita od provale provodi se uporabom alarma i video nadzora.

4.2. PROJEKTNI PROGRAM

Potrebni sadržaji i površine za nastavni program propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škole, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta od 18. travnja 2013. godine. Prilikom projektiranja i dimenzioniranja prostorija i kapaciteta treba postupati sukladno Državnom pedagoškom standardu i navedenoj Odluci.

- rad u jednoj smjeni (sukladno članku 13. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja)

- broj razrednih odjeljenja: 				  20

- veličina razrednog odjeljenja:			  24 učenika

- ukupan broj učenika:			  		480 učenika

Uz redovne aktivnosti škole, definiran je plan razvoja usluga obrazovanja odraslih te sve učionice moraju omogućavati implementaciju programa suvremenog sustava cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih osoba.

Trenutno je u Ekonomskoj školi Vukovar zaposleno 68 djelatnika, od čega 61 profesora. Očekuje se okvirni broj od 68 zaposlenih.

Površina potrebnog zemljišta za izgradnju škole i prateće sportske dvorane te formiranje školskog trga, školskog vježbališta, prostora za rekreaciju i školskog parka, zelenih površina i dr., po normativima po učeniku iznosi 30m2. Za Ekonomsku školu Vukovar to znači 480 x 30 = 14.400 m2. Ove normative lokacija zadovoljava budući je planirana površina 35.000 ², što iznosi 73m² po učeniku. Svjetla visina učionica: 300-320 cm.

4.2.1. Prikaz potrebnih sadržaja po namjeni i broju

Specijalizirane učionice

| Predmet | Broj učionica | Kabinet/za „n“ nastavnika | Broj kabineta |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski jezik | 2 | DA/5 | 2 |
| Matematika | 2 | DA/4 | 2 |
| Srpski jezik | 1 | DA/2 | 1 |
| Engleski | 2 | DA/3 | 1 |
| Njemački | 1 | DA/3 | 1 |
| Informatika | 2 | DA/3 | 1 |
| Povijest/geografija | 2 | DA/4 | 2 |
| Računovodstvo, kompjutorska daktilografija, poslovne komunikacije, uredsko poslovanje | 2 | DA/4 | 2 |
|  | 14 |  | 12 |

Praktikumi

| Predmet | Broj učionica | Kabinet/za „n“ nastavnika | Broj kabineta |
| --- | --- | --- | --- |
| Biologija/kemija | 1 | DA/1 | 1 |
| Vježbenička tvrtka/strukovne vježbe | 2 | DA/1 | 2 |
|  | 3 |  | 3 |

Učionice opće namjene

| Predmet | Broj učionica | Kabinet |
| --- | --- | --- |
| Knjigovodstvo |  |  |
| Transport, špedicija i osiguranje |  |  |
| Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja |  |  |
| Gospodarstvo |  |  |
| Trgovinsko poslovanje |  |  |
| Marketing |  |  |
| Poduzetništvo |  |  |
| Osnove ekonomije |  |  |
| Poznavanje robe |  |  |
| Obiteljski posao |  |  |
| Upravljanje prodajom |  |  |
| Statistika |  |  |
| Računovodstvo |  |  |
| Tržište kapitala |  |  |
| Poslovne komunikacije |  |  |
| Analiza financijskih izvješća |  |  |
| Osnove turizma |  |  |
| Komunikacijsko-prezentacijske vještine |  |  |
| Politika i gospodarstvo |  |  |
| Javne financije |  |  |
| Latinski jezik |  |  |
| Poslovna psihologija |  |  |
| Psihologija prodaje |  |  |
| Sociologija |  |  |
| Društveno odgovorno poslovanje |  |  |
| Upravljanje projektnim ciklusom |  |  |
|  | 8 | 8 |

Ukupan broj potrebnih učionica 25 (20 učionica, 2 informatičke učionice za ½ razreda, 3 praktikuma), ukupan broj kabineta 23

4.2.2. Projektni program za zgradu i dvoranu i vanjska igrališta  – neto površine

Sve površine iskazane su u neto iznosima, odnosno ne uključuju vanjske i pregradne zidove, stupove i sl. Predviđene  površine, prema  prethodno navedenim standardima i normativima, predstavljaju najmanje preporučene površine prema definiranim kapacitetima škole (broj učenika, broj potrebnih odjeljenja). Ostali komunikacijski prostori (hodnici, tehnički prostori, prostori za učeničke ormariće i dr.) u iznosu od 25% od ukupne neto površine (izuzev sportske dvorane i vanjskih vježbališta) temelje se na procjeni naručitelja i Državnom pedagoškom standardu.

|  | Naziv cjeline / prostora škole | n jedinica | neto površina / m2 | Ukupna neto površina / m2 | Izvor za izračun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Učionice | specijalizirane | 12 | 60 | 720 | Sukladno člancima 24. i 25. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). Veličina kabineta prema procjeni. |
|  |  | informatika | 2 | 35 | 70 |  |
|  |  | praktikumi | 3 | 70 | 210 |  |
|  |  | opće | 8 | 60 | 480 |  |
|  | Kabineti |  | 23 | 15 | 345 |  |
|  | UKUPNO UČIONICE | 2.050 |  |
| II | Knjižnica | prostor za knjižnu građu | 8 | 5,50 | 44 | Sukladno članku 29. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). Ostali prostori odnose se na studijski odjel, čitaonicu i sl. sadržaje. |
|  |  | kabinet | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | multimedijski prostor (15 korisnika) | 1 | 60 | 60 |  |
|  |  | ostali prostori | 37 | 2 | 74 |  |
|  | UKUPNO KNJIŽNICA cca | 193 |  |
| III | Višenamjenski prostori | prostor za priredbe/skupna predavanja | 1 | 200 | 200 | Sukladno članku 28. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). |
|  |  | ostalo | 3 | 60 | 180 |  |
|  |  | učenički klub | 1 | 60 | 60 |  |
|  |  | učenički radio | 1 | 20 | 20 |  |
|  | UKUPNO VIŠENAMJENSKI PROSTORI cca | 460 |  |
| IV | Uredski prostori | zbornica | 1 | 90 | 90 | Sukladno članku 30. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). Veličine ureda prema procjeni. Sanitarije prema procjeni (Muški toalet 2 kabine, 2 pisoara, ženski toalet 4 kabine i 1 toalet za invalide) |
|  |  | ured - tip 1 | 7 | 15 | 105 |  |
|  |  | ured - tip 2 | 4 | 20 | 80 |  |
|  |  | ured ravnatelja | 1 | 30 | 30 |  |
|  |  | sanitarije za zaposlenike | 1 | 35 | 35 |  |
|  |  | čajna kuhinja arhiv | 1 1 | 20 20 | 20 20 |  |
|  | UKUPNO UREDSKI PROSTORI cca | 380 |  |
| V | Sportska dvorana | borilište (45*27*8) | 1 | 1.215 | 1.215 | Sukladno članku 27. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Tabela 3 |
|  |  | mala dvorana (14*14*5) | 1 | 196 | 196 |  |
|  |  | spremište sprava i opreme (33*3) za svaki segment dvorane | 3 | 33 | 99 |  |
|  |  | spremište čistačica | 1 | 9 | 9 |  |
|  |  | svlačionice | 8 | 21 | 168 |  |
|  |  | praonice + wc | 4 | 21 | 84 |  |
|  |  | wc iz čistog hodnika | 3 | 2 | 6 |  |
|  |  | kabinet nastavnika sa sanitarijama | 3 | 12 | 36 |  |
|  |  | ambulanta, prva pomoć | 1 | 12 | 12 |  |
|  |  | sanitarije gledatelja | 1 | 25 | 25 |  |
|  |  | WC za invalide | 2 | 3 | 6 |  |
|  |  | ulazni hol | 1 | 35 | 35 |  |
|  |  | vratarnica | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | kondicioniranje zraka | 1 | 41 | 41 |  |
|  |  | prostor smještaja teleskopskih tribina | 1 | 54 | 54 |  |
|  |  | hodnici | 1 | 180 | 180 |  |
|  | UKUPNO SPORTSKA DVORANA | 2.170 |  |
| VI | Školska vanjska igrališta | staza za trčanje (115*5) | 1 | 575 m2 | 575 m2 | Sukladno članku 20. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Tabela 5 |
|  |  | zaletište za skok u dalj (30*1,22) s jamom (6*2,5) | 1 | 51,6 m2 | 51,6 m2 |  |
|  |  | vježbalište sa spravama (27*15) | 1 | 405 m2 | 405 m2 |  |
|  |  | poligon s preprekama (110*4) | 1 | 440 m2 | 440 m2 |  |
|  |  | igralište za košarku (28*15) | 2 | 420 m2 | 840 m2 |  |
|  |  | igralište za rukomet (40*20) | 1 | 800 m2 | 800 m2 |  |
|  |  | igralište za mali nogomet (52*32) | 1 | 1664 m2 | 1.664 m2 |  |
|  | UKUPNO VANJSKA IGRALIŠTA | 4.775 |  |
| VII | Sanitarije | wc kabina ukupno | 17 |  |  | Sukladno članku 31. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). Procjena 2/3 učenica i 1/3 učenika. Veličine ostalih prostora prema procjeni. |
|  |  | wc kabina - invalidi (10%) | 2 | 3 | 6 m2 |  |
|  |  | wc kabina - standard | 15 | 2 | 30 m2 |  |
|  |  | Pisoara | 8 | 1 | 8 m2 |  |
|  |  | Umivaonik | 16 | 3 | 48 m2 |  |
|  |  | ostali prostori | 1 | 25 | 25 m2 |  |
|  | UKUPNO SANITARIJE cca | 117 m2 |  |
| VIII | Ostali komunikacijski prostori | hodnici, prostori za učeničke ormariće, tehnički prostori, stepeništa, liftovi i dr. | 0,25 | 2.975 m2 | 744 m2 | Procjena 25% od ukupne neto površine škole bez sportske dvorane i vanjskih vježbališta |
|  | UKUPNO OSTALI KOMUNIKACIJSKI PROSTORI cca | 744 m2 |  |

|  | Naziv cjeline / prostora škole | Ukupna neto površina m2 |
| --- | --- | --- |
| I | UKUPNO UČIONICE | 1.825 m2 |
| II | UKUPNO KNJIŽNICA | 193 m2 |
| III | UKUPNO VIŠENAMJENSKI PROSTORI | 460 m2 |
| IV | UKUPNO UREDSKI PROSTORI | 380 m2 |
| V | UKUPNO SPORTSKA DVORANA | 2.170 m2 |
| VI | UKUPNO VANJSKA IGRALIŠTA | 4.775 m2 |
| VII | UKUPNO SANITARIJE | 117 m2 |
| VIII | UKUPNO OSTALI KOMUNIKACIJSKI PROSTORI | 744 m2 |
|  | UKUPNO PROSTOR ŠKOLSKE ZGRADE (I + II + III + IV + VII + VIII) | 3.719 m2 |
|  | UKUPNO PROSTOR SPORTSKE DVORANE (V) | 2.170 m2 |
|  | UKUPNO PROSTOR VANJSKIH IGRALIŠTA (VI) | 4.775 m2 |

| UKUPNO PROSTOR ŠKOLSKE ZGRADE I SPORTSKE DVORANE (I + II + III + IV + V +VII + VIII) | 5.889 m2 |
| --- | --- |
| DODATAK ZA BRUTO POVRŠINU 20% | 1.178 m2 |
| SVEUKUPNO | 7.067 m2 |

Sve površine iskazane u neto iznosima, odnosno ne uključuju vanjske i pregradne zidove, stupove i sl. Predviđene  površine, prema  prethodno navedenim standardima i normativima, predstavljaju preporučene površine prema definiranim kapacitetima škole (broj učenika, broj potrebnih odjeljenja). Ostali komunikacijski prostori (hodnici, tehnički prostori, prostori za učeničke ormariće i dr.) u iznosu cca 25% od ukupne neto površine (izuzev sportske dvorane i vanjskih vježbališta) temelje se na procjeni naručitelja i Državnom pedagoškom standardu.

4.2.3. Popis opreme, detalji namjene i izračuna površina

Zahtjevi za opremom definirani su prema potrebama škole, projektant se obvezno treba voditi člancima 34.-38. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008 i 90/2010) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s pripadajućim prilozima, bez obzira da li je sva oprema navedena u popisima ovog raspisa.

I. UČIONICE I KABINETI

Svaka učionica sadrži:

- Ulazna vrata sa staklenim dijelom

- 1 katedra za nastavnika, 1 uredska stolica

- 12 učeničkih stolova, 24 stolice

- 1 nastavničko računalo

- projektor, projekcijsko platno

- Ormare

- Zidne panoe 5 kom

- Zelena ploča/bijela ploča

- Vješalica za odjeću

- Sat

- Grb

Kabinet:

- Prostor u kojem se nastavnik priprema za nastavu, u kojem drži svoje udžbenike, materijale i svu potrebnu opremu za nastavu

- Svaka specijalizirana učionica i svaki praktikum imaju svoj kabinet

- Učionice opće namjene su grupirane prema specifičnosti nastavnih sadržaja koji se izvode u njima i u skladu s time svakoj skupini dodijeljen je pripadajući 1 kabinet

- Svaki kabinet sadrži:

  - Nastavnički stol i uredska stolica za svakog nastavnika

  - Ormar za knjige i opremu za svakog nastavnika

  - Računalo za svakog nastavnika

  - 1 Printer/scan/copy uređaj (za kabinet informatike mrežni)

  - Server računalo - 1 komad (za kabinet informatike)

  - Zidne panoe

  - Vješalica za odjeću

  - Ogledalo

  - Sat

II. KNJIŽNICA

Sukladno čl. 29 Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008), školska knjižnica sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava i izravno je uključena u nastavne i slobodne aktivnosti. Na raspolaganju je učenicima, nastavnom osoblju i drugim korisnicima. Prostor knjižnice treba biti prilagodljiv promjenama u obrazovnom programu i novim tehnologijama. Veličina prostora knjižnice ovisi o broju učenika odnosno broju razrednih odjela. Prilikom dimenzioniranja treba računati da će u čitaonici istodobno boraviti 5% učenika škole, a radni prostor po jednome korisniku iznosi 2 m². Knjižnica ne može biti manja od 60 m2. Knjižnica se sastoji od prostora za rad knjižničara (rad s korisnicima i obrada građe 15 m²), prostora za smještaj knjižnične građe u slobodnome pristupu (5,5 m² na 1000 knjiga, računajući 15 knjiga po korisniku), računalnih mjesta za individualni rad korisnika (3 – 5 mjesta = 15 m²), čitaonički prostor za individualni i skupni rad, izložbeni prostor i spremište za knjižničnu građu. U sklopu knjižnice, u školi optimalne veličine, multimedijska se učionica dimenzionira za 20 korisnika x 3 m = 60 m2. U sklopu knjižnice nalazi se i kabinet knjižničara (15 m²).

- čitaonica/multimedijska učionica s pripadajućom opremom/računalnim mjestima (minimalno 10 mjesta)

- prostor za knjige (knjižna građa – trenutno 7262 knjige)

- prostor za periodiku, priručnike i posebne fondove

- kabinet knjižničara

- pult knjižničara, prostor za rad s korisnicima

III. VIŠENAMJENSKI PROSTOR

Ovi prostori (ad 1. – 9.) definirani su održavanjem fokusne skupine s učenicima i zaposlenicima škole, prostori i oprema izražavaju identificirane potrebe sudionika fokusne skupine i želje za razvojem popratnih sadržaja škole u vidu osiguranja ugodnog boravka u školi i razvoja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Kao takve, potrebno ih je u što većoj mjeri ugraditi u predviđeni projekt.

1. Učenička zadruga (grafički kabinet, umjetničko-obrtnički kabinet…)

2. Grafički kabinet

- Kao nadopuna vježbeničkim tvrtkama i školskoj zadruzi, postojećim aktivnostima škole i kao kabinet za osposobljavanje učenika

- Pretpostavke: nabava grafičkih tableta i licenci za corel draw, održivost mora sadržavati pokretanje obrazovnog programa za učenike (edukacija rada na corel draw programu)

- Mogućnost ugrađivanja u informatički kabinet ili u zajednički prostor „Kreativnog kabineta“

3. Umjetničko-obrtnički kabinet

- Prostor za stvaranje materijala i proizvoda za potrebe nastave

- Pretpostavke: nabava crtaćih stolova, opreme za crtanje te tzv. „craft“ alata i materijala

- Mogućnost ugrađivanja u zajednički prostor „Kreativnog kabineta“ i povezivanja sa djelovanjem vježbeničkih tvrtki i školske zadruge

4. Višenamjenska dvorana

- Dvorana za priredbe, skupna predavanja s pozornicom (amfiteatar)

- konferencijska dvorana do 100 osoba sa multimedijalnom opremom

- Prostor za vježbanje bendova

  - Oformljivanje školskog sastava za nastup na školskim priredbama i događanjima

  - Izražena želja i za rock i za tamburaškim sastavom

  - Pretpostavke: nabava instrumenata i prijenosnog ozvučenja, nabava montažne bine za nastupe

  - Mogućnost ugrađivanja u prostor predviđen kao dvorana za skupna predavanja

5. Neformalni razred

- Prostor za održavanje neformalnih satova, predavanja, diskusija, satova razrednika i drugih događanja za koje je poželjan opuštajući ugođaj

- Pretpostavke: opremanje foteljama, bean bagovima i sl. namještajem te multimedijalnom opremom

- Potrebno urediti kao zaseban prostor

6. Volonterski klub

- Prostor za sastanke, djelovanje i organizaciju volontera i volonterskih akcija

- Pretpostavke: nabava potrebnog uredskog namještaja

- Mogućnost ugrađivanja u zajednički prostor „Kreativnog kabineta“

7. Školski cafe-bar

- manji prostor uređen kao školski cafe-bar s automatima za tople i hladne napitke

8. Učenički internetski radio

- Radio stanica uređivana od strane učenika, a koja bi program emitirala putem interneta i bila dostupna cjelokupnoj srednjoškolskoj populaciji, a u školi bi svirala tijekom odmora

- Prostor na vidljivom mjestu u zajedničkim prostorima škole

- Pretpostavka: nabava opreme za radio stanicu, zakup domene za e-radio, edukacija zaposlenika škole koji će biti zaduženi za vođenje radio stanice

9. Prostor za nastavu na otvorenom

- Smješten u vanjskom, vrtnom prostoru škole

- Namijenjen održavanju i redovite nastave i vanjskih događanja (predavanja, diskusija i sl.)

- Pretpostavka: izgradnja otvorene sjenice, opremanje namještajem za 20-30 učenika te prostora za predavača, uređenje okoliša kao parkovno-vrtnog prostora

IV. UREDSKI PROSTORI

Uredski prostori su prostori za upravu, organizaciju i koordinaciju škole, a formiraju se sukladno čl. 29 Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008). Ovu grupu prostorija čini:

- zbornica					minimalno 90 m2     (za 62 nastavnika)

- soba ravnatelja					30 m2

- ured tajnika						20 m2

- ured administracije					20 m2

- ured računovodstva					20 m2

- ured pedagoga					15 m2

- ured psihologa					15 m2

- defektologa						15 m2

- ured voditelja programa				15 m2

- garderoba za nastavnike				15 m2

- ured za ispitnog koordinator				15 m2

- soba za prijem roditelja				15 m2

- arhiva							20 m2

- čajna kuhinja s prostorom za odmor i razgovor	20 m2

VII. SANITARIJE

Za učenike je, sukladno članku 31. stavci 8. i 9. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) potrebno osigurati određeni broj sanitarija te je potrebno osigurati primjeren broj sanitarija za zaposlenike.

Sukladno predviđenom broju učenika (480) potrebno je projektirati minimalno 17 WC kabina (na svakoj etaži po jedan WC za osobe smanjene pokretljivosti) i 8 pisoara.

VIII. OSTALI KOMUNIKACIJSKI PROSTORI

Ostale komunikacijske i tehničke prostore čine slijedeći prostori i oprema:

Ulaz

- sukladno članku 31 Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)

- pristupačan osobama s invaliditetom

- info prostor

- garderobni ormarići za učenike u komunikacijskim prostorima, sukladno čl. 27 st 7 Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008).

- lift

- samostojeći i zidni panoi

- reciklažne kante za otpad

Prostor za pranje rublja

- perilica/sušilica, mreže za sušenje rublja, ormari, glačalo, daska za glačanje

Osim navedenoga, potrebno je predvidjeti nužnu opremu škole sukladno članku 36 Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) uključujući razglas po svim prostorijama škole te školski kombi namijenjen prijevozu učenika s teškoćama u razvoju te učenika na natjecanja i druga događanja. Školu je potrebo opremiti video nadzorom unutarnjeg i vanjskog prostora.