## Slide 1
SVEUČILIŠTE
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK
www.gfos.hr
ODGOVORNOSTI OSOBA KOJE VODE GRAĐENJE
(2)
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović
vladimir@skendrovic.com
Doc.dr.sc. Zlata Dolaček Alduk
zlatad@gfos.hr

## Slide 2: Građenje
… je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina.
(Zakon o prostornom uređenju i gradnji)

## Slide 3: Održavanje građevine
… je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena,

## Slide 4
SUDIONICI
U
GRADNJI

## Slide 5: Sudionici u gradnji

## Slide 6: Investitor
... je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.
Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom.

## Slide 7: Investitor će …
imenovati glavnog projektanta (kad projektira više projektanata)
revidirati projekte od strane ovlaštenog revidenta, ako je potrebno
povjeriti projektantu glavnog projekta projektantski nadzor građenja građevine, ako je takav nadzor predviđen glavnim projektom.

## Slide 8: Investitor mora ...
prije početka građenja ili izvedbe određenih dijelova, dostaviti izvedbeni projekt ili njegov dio radi dobivanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim (ako izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta)
omogućiti revidentu pravovremenu kontrolu radova
pribaviti elaborat iskolčenja građevine najkasnije do početka građenja

## Slide 9: Investitor mora ...
ishoditi dokaz o pravu gradnje na određenoj nekretnini
ishoditi rješenje o uvjetima građenja/ lokacijsku/ građevinsku dozvolu
imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova kada u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača
prijaviti početak gradnje tijelu graditeljstva i građevnoj inspekciji najkasnije u roku od 8 dana prije početka radova ili nastavka radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca

## Slide 10: Investitor mora ...
osigurati stručni nadzor građenja ili rekonstrukcije
imenovati glavnog nadzornog inženjera (kad postoji više nadzornih inženjera odgovarajućih struka za pojedine vrste radova)
Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor povjeriti drugoj osobi registriranoj za stručni nadzor

## Slide 11: Projektant
... je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.
je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima.
ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

## Slide 12: Projektant
Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.
Glavnog projektanta određuje investitor.

## Slide 13: Revident
Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata.
Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

## Slide 14: Revident
Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvješće udovoljava zahtjevima iz ovoga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona, tehničkih specifikacija i pravila struke glede kontroliranog svojstva.
Na revidenta se na odgovarajući način primjenjuju i odredbe ovoga Zakona i posebnog zakona o odgovornosti projektanta.

## Slide 15: Nadzorni inženjer
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja ako za to ispunjava uvjete građenja prema posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona.
Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

## Slide 16: Nadzorni inženjer
Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.
U slučaju iz stavka 1. investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.
Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

## Slide 17: Izvođač
... je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu.
Izvođač je dužan graditi u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom određenima Zakonom

## Slide 18: Izvođač
… imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu obveza iz Zakona.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

## Slide 19: Glavni izvođač
Glavni izvođač iz mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za građenje te građevine.
Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

## Slide 20: Glavni inženjer gradilišta
Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.
Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

## Slide 21: Izvođač mora ...
povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,
radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu,
ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom,
osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu,
propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu,
sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.

## Slide 22: Izvođač mora ...
izraditi elaborat zaštite na radu i urediti gradilište
ograditi gradilište i spriječiti nekontrolirani pristup nezaposlenima
obilježiti gradilište propisanim oznakama i prometnim znakovima
ishoditi odobrenje nadležnih upravnih tijela i poduzeća za privremeno zauzimanje javnih prometnih površina
ishoditi suglasnost vlasnika, sukladno posebnim zakonima za privremeno zauzimanje susjednih terena

## Slide 23: Izvođač mora ...
privremene objekte graditi u skladu sa propisima o mjerama zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša
ukloniti sve privremene građevine prije dobivanja uporabne dozvole
izraditi plan uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta
obavijestiti nadležna tijela ispekcije rada o početku radova (8 dana prije početka radova), tj. o: vrstama namjeravanih radova, broju djelatnika i planiranom roku i odgovornim osobama

## Slide 24: Prijava početka građenja
Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji Investitor je dužan nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja pisano prijaviti početak građenja. Također je, u skladu sa Zakonom dužan najkasnije do dana početka radova imati potvrdu glavnog projekta i elaborat iskolčenja građevine. U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

## Slide 25: Iskolčenje
Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne cestice.
Elaborat iskolčenja građevine izrađuje ovlaštena osoba.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, te prije početka radova iskopa upisom u građevinski dnevnik potvrđuje ispravnost iskolčenja.

## Slide 26: Dokumentacija na gradilištu
Rješenje o upisu u sudski registar
Akti o imenovanju inženjera gradilišta i nadzornog inženjera
Građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta
Glavni projekt
Izvedbeni projekti
Mišljenja revidenata
Građevinski dnevnik
Dokazi o sukladnosti
Elaborat o iskolčenju

## Slide 27: PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU VOÐENJA GRAÐEVNOG DNEVNIKA
Pravilnikom se određuju uvjeti, način vođenja i obrazac građevnog dnevnika kao dijela dokumentacije koju izvođač mora imati na gradilištu.
Građevni dnevnik je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.

## Slide 28: Obveza vođenja dnevnika
O gradnji građevine odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevna dozvola izvođač je obvezan voditi građevni dnevnik.
Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, građevni dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova.
Građevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

## Slide 29: Obveza vođenja dnevnika
Građevni dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj gradilišta).
Dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 210 x 297 mm
U dnevnik se svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina gradnje u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa.

## Slide 30: Vođenje dnevnika
Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u dnevnik.
Upis u dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren
Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer po završetku gradnje daje investitoru na trajno čuvanje paricu uvezanog dnevnika.

## Slide 31
Organizacija građenja

## Slide 32: Projekt organizacije građenja
definiranje organizacijskog modela građenja po fazama i dijelovima građevine.
rješenje tehnologije izvedbe za sve vrste građevinskih radova.
izvedba zemljanih radova,
odabiranje oplatnih sustava,
proizvodnja, transport i ugradba betona,
proizvodnja, transport i ugradba mortova,
savijanje, transport i montaža armature,
skele i konstrukcije za podupiranje,

## Slide 33: Projekt organizacije građenja
izvedbena shema uređenja gradilišta po fazama izvođenja, s gradilišnim instalacijama i gradilišnim prometnicama,
opskrba energijom, vodom i s dimenzioniranjem potreba po energentima,
rješenje unutarnjeg transporta na gradilištu,
odabir strojeva s dimenzioniranjem njihovih kapaciteta,
razmještaj postrojenja, pogona, skladišta i drugo s dimenzioniranjem potrebnog prostora.

## Slide 34: Projekt organizacije građenja
plan materijala s utvrđivanjem izvorišta nabave,
plan potreba radnika po broju, zanimanju i klasifikacijskoj strukturi,
vremensko planiranje tijeka izvedbe radova u ukupnom trajanju,
planiranje potrebnih resursa,
financijski plan,
smještaj i prehrana radnika,
mjere zaštite na radu,
mjere zaštite okoline

## Slide 35: Organizacija i tehnologija
Organizacija i tehnologija građenja ne smiju ugrožavati zdravlje i živote ljudi što je regulirano Zakonom o zaštiti na radu.
Svrha tog Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša

## Slide 36: METODA GRAĐENJA
Način kojim se gradi objekt naziva se METODA GRAĐENJA.
Građenje se sastoji od procesa.
Procesi mogu biti: izvođenje raznih vrsta radova i pružanje raznih usluga (upravljanje projektom, nadzor, kontrola kvalitete).

## Slide 37: TEHNOLOGIJA
Proces se se može izvoditi na razne načine.
Način i redoslijed izvođenja procesa nazivamo TEHNOLOGIJA GRAĐENJA.
Tehnologijom se određuju:
- operacije koje čine proces
- radna snaga
- mehanizacija

## Slide 38: T T T
Tehnologija:
sredstva proizvodnje i metode
Tehnika:
sredstva rada i primjena
Tehnološki proces:
način i redoslijed operacija

## Slide 39: Tehnički pregled
Obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva koje je izdalo građevinsku dozvolu
Tehničkom pregledu prsustvuju sudionici u građenju
Vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju da li se može izdati uporabna dozvola i nedostaci ako postoje (moraju se otkloniti u roku 90 dana)

## Slide 40: Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
...propisuje:
način obavljanja tehničkog pregleda građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole,
sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i
sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

## Slide 41: Povjerenstvo
Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati:
svi članovi povjerenstva i predsjednik povjerenstva bez čijeg se prisustva tehnički pregled ne može obaviti.
svi sudionici u gradnji, te povjerenstvu dati sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

## Slide 42: Usklađenost s glavnim projektom
Projektant glavnog projekta dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela, s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole.

## Slide 43: Provedba tehničkog pregleda
U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom povjerenstvo obavlja očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je prema građevinskoj dozvoli odnosno propisima u skladu s kojima je građevina izgrađena, investitor dužan povjerenstvu dati na uvid.

## Slide 44: Obiteljske kuće
Tehnički pregled obiteljske kuće provodi se u svrhu utvrđivanja je li izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i glavnim projektom koji je njezin sastavni dio i njegovim izmjenama i dopunama, samo glede ispunjavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti, toplinske zaštite i uštede energije te lokacijskih uvjeta.

## Slide 45: Otkriveni nedostaci
Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava koji od bitnih zahtjeva za građevinu, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja u građevini ili da nije izgrađena u skladu s kojim od lokacijskih uvjeta, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, predsjednik povjerenstva odredit će rok za otklanjanje takvog nedostatka, te članove povjerenstva koji su dužni provesti kontrolni pregled nakon što taj nedostatak bude otklonjen.

## Slide 46: Uporaba građevina (1)
Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

## Slide 47: Uporaba građevina (2)
Ostale građevine, osim jednostavnih građevina, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što nadležno upravno tijelo, koje je izdalo potvrdu glavnog projekta, izda za tu građevinu uporabnu dozvolu.

## Slide 48: Uporabna dozvola
Izgrađena građevina smije se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se za nju može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti po posebnom propisu nakon što tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu za tu građevinu.
Uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu izdaje tijelo graditeljstva koje je izdalo građevinsku dozvolu, nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

## Slide 49: Primopredaja
Prema Posebnim uzancama o gradenju, odmah po završetku radova izvođač obavještava naručitelja da su radovi koji čine predmet ugovora završeni.
Naručitelj i izvođač dužni su bez odlaganja pristupiti primopredaji i konacnom obračunu.
Ako je Naručitelj počeo koristiti građevinu prije primopredaje, smatra se da je primopredaja izvršena danom početka korištenja.

## Slide 50: Zapisnik o primopredaji
- da li su radovi izvedeni po ugovoru, propisima i pravilima struke;
- da li kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač treba o svom trošku doraditi, popraviti ili ponovo izvesti i u kojem roku to treba učiniti;
- o kojim pitanjima tehnicke prirode nije postignuta suglasnost izmedu ovlaštenih predstavnika ugovarača;
- konstataciju o primopredaji garancija i atesta;
- datum završetka radova i datum izvršene primopredaje.

## Slide 51: Konačni obračun
Konačnim obracunom raspravljaju se odnosi izmedu ugovarača i utvrđuje izvršenje njihovih međusobnih prava i obveza iz
ugovora.
Konačni obračun radi se po primopredaji izvedenih radova.
Rad na konačnom obračunu započinje odmah po izvršenoj primopredaji a završava se u roku od 60 dana od dana primopredaje.

## Slide 52: Konačni obračun sadrži (PUG)

## Slide 53: Upis u katastar
Katastarski ured evidentira građevinu u katastarskom operatu ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta, završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje u uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, odnosno potvrda nadležnoga upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti, ako Zakonom nije propisano drukčije.

## Slide 54: Upis u zemljišne knjige
Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola.
Zemljišna knjiga se vodi pri općinskom sudu.
Zemljišna knjiga treba biti usklađena s katastrom.

## Slide 55
Zakon o građevnim proizvodima
NN 86/2008

## Slide 56: Svrha Zakona
Ovim se Zakonom uređuju tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivost građevnih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu određenih posebnim propisima, provedba upravnih i drugih postupaka te prava i obveze tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba s tim u vezi.

## Slide 57: Neki pojmovi
Građevni proizvod jest bilo koja stvar koja je neovisno o načinu proizvodnje i stupnju prerade namijenjena za trajnu ugradnju u građevinu, Tehnička specifikacija je usklađena europska specifikacija ili domaća tehnička specifikacija,
Usklađena europska specifikacija je usklađena europska norma, priznata nacionalna norma ili europsko tehničko dopuštenje,

## Slide 58: Neki pojmovi
Uporaba građevnog proizvoda je njegovo držanje na gradilištu, njegova ugradnja i uporaba nakon što je ugrađen u građevinu,
Tvornica je bilo koji proizvodni pogon u kojem se proizvodi građevni proizvod,
Proizvođač je fizička ili pravna osoba koja osmišljava i/ili proizvodi građevni proizvod ili osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom ili znakom, predstavlja kao proizvođač,

## Slide 59: Tehnička svojstva
Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Građevni proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova uporabljivost te ako je označen i popraćen tehničkim uputama u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

## Slide 60: Dokazivanje uporabljivosti
Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, ispravom o sukladnosti koja se izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom te oznakom sukladnosti, propisanih Zakonom.

## Slide 61: Tehničko dopuštenje
Tehničko dopuštenje može se donijeti za građevni proizvod za koji ne postoji usklađena europska specifikacija, tehnički propis, odnosno norma na koju upućuje tehnički propis, odnosno za građevni proizvod čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili normom na koju upućuje taj propis.
Tehničkim dopuštenjem utvrđuju se tehnička svojstva građevnog proizvoda te se određuje način dokazivanja njegove uporabljivosti, radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti njegovih tehničkih svojstava i isprava o sukladnosti građevnog proizvoda kojom se dokazuje njegova uporabljivost.

## Slide 62: Ocjenjivanje sukladnosti
Sukladnost građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom u postupku ocjenjivanja sukladnosti utvrđuje se provedbom jedne ili više sljedećih radnji:
– početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda koje provodi proizvođač, odnosno početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– ispitivanja uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od strane proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

## Slide 63: Ocjenjivanje sukladnosti
– ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– stalne tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi proizvođač,
– početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje koje provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti i

## Slide 64: Isprave o sukladnosti
Potvrdom o sukladnosti i/ili izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti, da je u tom postupku potvrđena sukladnost građevnog proizvoda s odgovarajućom tehničkom specifikacijom te da se proizvod može staviti na tržište i rabiti za građenje.

## Slide 65: Zaštita na radu

## Slide 66: Zakon
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/1996)
Izmjene (NN 114/2003, 86/2008, 75/2009)
Svrha ovoga Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.
Osobita zaštita propisuje se radi očuvanja nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite invalida i profesionalno oboljelih osoba, te radi očuvanja radne sposobnosti starijih zaposlenika.

## Slide 67: Pravila
Zaštita na radu obuhvaća sustav pravila:
pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada,
pravila pri održavanju i ispitivanju sredstava rada,
pravila koja se odnose na sredstva rada i zaposlenike te prilagodbu procesa rada,
osposobljavanje i obavješćivanje zaposlenika i poslodavaca o zaštiti na radu i zdravstvenoj zaštiti,
suradnju na svim razinama od poslodavca i zaposlenika, do razine državnih ustanova i tijela.

## Slide 68: Posebna pravila zaštite na radu:
obveza i načini korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
posebni postupci pri uporabi opasnih radnih tvari,
obveza postavljanja znakova upozorenja,
obveza osiguranja napitaka pri obavljanju određenih poslova,
način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci,
postupak s unesrećenim ili oboljelima

## Slide 69: Odgovornost
Za organiziranje i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac neovisno o tome da li je u tu svrhu zaposlio stručnjaka za zaštitu na radu, odnosno organizirao službu za zaštitu na radu ili je ugovorio suradnju s ovlaštenom fizičkom osobom za zaštitu na radu, ustanovom ili trgovačkim društvom za poslove zaštite na radu.
Poslodavac može obavljanje poslova zaštite na radu prenijeti i na svojeg ovlaštenog predstavnika (ovlaštenik).

## Slide 70: Gradilišta
Poslodavci koji obavljaju građevinske ili montažne radove, dužni su prije početka radova na radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu.
Ministar nadležan za rad propisuje sadržaj plana uređenja radilišta.
Poslodavci su dužni najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na privremenom radilištu dostaviti obavijest nadležnom tijelu inspekcije rada uz dostavu plana uređenja radilišta.

## Slide 71: Opasni radovi
(1) Investitor u djelatnosti graditeljstva, je dužan prijaviti radilište na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više te u slučaju izvođenja posebno opasnih radova prema posebnim propisima bez obzira na trajanje radova.
(2) Investitor odnosno poslodavac je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom radilištu dostaviti prijavu radilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada uz dostavu plana izvođenja radova.

## Slide 72: Koordinator zaštite na radu
Članak 57.
(3) Investitor u graditeljstvu, odnosno poslodavac koji je glavni izvođač u djelatnosti brodogradnje i šumarstva je prema posebnom propisu obvezan imenovati koordinatora za zaštitu na radu, odnosno odgovornu osobu za koordinaciju tijekom izvođenja radova.
(4) Koordinator zaštite na radu na radilištu po posebnom propisu, odnosno odgovorna osoba u drugim djelatnostima dužna je voditi dnevnu evidenciju poslodavaca i radnika nazočnih na privremenom zajedničkom radilištu.
(5) Poslodavci i druge osobe na radu su dužni uvažavati upute koordinatora zaštite na radu.

## Slide 73: HVALA NA PAŽNJI
K R A J