Planetarne mješalice 





MF-250-CTP

Osnovna izvedba mini betonare MF-250-CTP sadrži horizontalnu mješalicu sa potpuno planetarnim mješanjem, gdje se lopatice na oblogama ruka za mješanje mijenjaju i podešavaju kako bi se uvijek osiguralo kvalitetno mješanje betonske smjese. Iznad mješalice se nalazi vaga koja važe agregat i cement, a povezana je preko ćelije za vaganje na mikroračunalo koje kontrolira i upravlja radom mini betonare. Na samoj mješalici se nalazi i otvor sa zubima za otvaranje vreća za cement, u slučaju da se cement ne dozira preko vage, te crijevo za pranje. Osnovna verzija sadrži jednu ruku s lopaticama za grabljenje agregata u vagu. Mini betonara je izrađena prema CE standardu zaštite na radu, gdje su sve radnje na stroju zaštićene od dodira radnika prilikom rada.
Opcionalna izvedba mini betonare MF-250-CTP-AUT omogućuje potpuno automaziran rad betonare, gdje nije potreban operater za rad na samoj betonari - sve radnje se izvršavaju automatski.
Ugrađeni sistem za vaganje i programiranje osigurava jednostavno rukovanje gdje je potreban samo jedan operater koji opslužuje mini betonaru.
Vaganje komponenata se vrši pomoću elektroničke sonde koja je povezana s mikroračunalom. Programiranje količine komponenata betona se vrši na jednostavan način upisom težine pojedinih komponenata u mikroračunalo za pojedinu recepturu.

                                          

Tehničke karakteristike:

| Oznaka postrojenja | MF-250-CTP |
| --- | --- |
| Proizvođač mješalice | OFFICINE PICCINI |
| Kapacitet proizvodnje betona | 5-10 m3/h |
| Volumen planetarne mješalice | 450 l |
| Izlaz svježeg vibriranog betona | 250 l |
| Doziranje agregata i cementa | težinsko |
| Točnost vage za agregat i cement | do 2% |
| Vibrator na vratima vage agregata i cementa | uključen |
| Doziranje vode | volumensko (vremenski) |
| Način doziranja vode | priključak za gradski vodovod |
| Vrste agregata | 2 |
| Dužina ruke za navlačenje agregata | 4,9-6 m |
| Broj lopatica na ruci | 19-25 kom |
| Broj ruka | 1 kom |
| Dužina crijeva za pranje | 5 m |
| Upravljanje | mikroračunalom |
| Snaga motora mješalice | 5 kW |
| Snaga motora hidraulike | 0,5 kW |
| Snaga motora puža za cement | 2,2 kW |
| Težina betonare | 930 kg |

MF-400-CTP

Osnovna izvedba mini betonare MF-400-CTP sadrži horizontalnu mješalicu sa potpuno planetarnim mješanjem, gdje se lopatice na oblogama ruka za mješanje mijenjaju i podešavaju kako bi se uvijek osiguralo kvalitetno mješanje betonske smjese. Iznad mješalice se nalazi vaga koja važe agregat i cement, a povezana je preko ćelije za vaganje na mikroračunalo koje kontrolira i upravlja radom mini betonare. Na samoj mješalici se nalazi i otvor sa zubima za otvaranje vreća za cement, u slučaju da se cement ne dozira preko vage, te crijevo za pranje. Osnovna verzija sadrži jednu ruku s lopaticama za grabljenje agregata u vagu. Mini betonara je izrađena prema CE standardu zaštite na radu, gdje su sve radnje na stroju zaštićene od dodira radnika prilikom rada. Opcionalna izvedba mini betonare MF-400-CTP-AUT omogućuje potpuno automaziran rad betonare, gdje nije potreban operater za rad na samoj betonari - sve radnje se izvršavaju automatski.
Ugrađeni sistem za vaganje i programiranje osigurava jednostavno rukovanje gdje je potreban samo jedan operater koji opslužuje mini betonaru.
Vaganje komponenata se vrši pomoću elektroničke sonde koja je povezana s mikroračunalom. Programiranje količine komponenata betona se vrši na jednostavan način upisom težine pojedinih komponenata u mikroračunalo za pojedinu recepturu.

                                           

Tehničke karakteristike:

| Oznaka postrojenja | MF-400-CTP |
| --- | --- |
| Proizvođač mješalice | OFFICINE PICCINI |
| Kapacitet proizvodnje betona | 8-14 m3/h |
| Volumen planetarne mješalice | 650 l |
| Izlaz svježeg vibriranog betona | 400 l |
| Doziranje agregata i cementa | težinsko |
| Točnost vage za agregat i cement | do 2% |
| Vibrator na vratima vage agregata i cementa | uključen |
| Doziranje vode | volumensko (vremenski) |
| Način doziranja vode | priključak za gradski vodovod |
| Vrste agregata | 2 (ili opcija 4) |
| Dužina ruke za navlačenje agregata | 5,5-6,6 m |
| Broj lopatica na ruci | 20-26 kom |
| Broj ruka | 1 kom (opcija 2 kom) |
| Dužina crijeva za pranje | 5 m |
| Upravljanje | mikroračunalom |
| Snaga motora mješalice | 7,5 kW |
| Snaga motora hidraulike | 0,5 kW |
| Snaga motora puža za cement | 2,2 kW |
| Težina betonare | 1890 kg |