## Slide 1: TEORIJA PLASTIČNOSTI

## Slide 2
TEORIJA PLASTIČNOSTI
Idealno elastično ponašanje materijala:
Metoda dopuštenih naprezanja
Po ovoj metodi - neracionalno trošenje materijala
granično stanje konstrukcije (granično elastično stanje naprezanja) nastaje kada se u jednoj točki konstrukcije jave naprezanja σT (za elastoplastične mat.) ili σM (za krte mat.) dok nam svi ostali dijelovi konstrukcije nisu zanimljivi.
σT

## Slide 3
Kod elasto-plastičnih materijala, uslijed savijanja i torzije, u jednom presjeku neće doći do loma ako je: σmax=σT .
Opterećenje može i dalje rasti.
ako je konstrukcija statički neodređena - ima još rezerve do graničnog stanja.
Treba odrediti dopušteno opterećenje kao dio graničnog opterećenja.
Metoda proračuna prema graničnom stanju
Metoda proračuna prema graničnom stanju se temelji na analizi konstrukcije koja prelazi u granično stanje kad kao cjelovita konstrukcija izgubi otpor prema vanjskim utjecajima te postaje kinematski labilna.
σT
σT

## Slide 4
Ako nije moguć razvoj plastičnih deformacija, proračun treba provesti po metodi dopuštenih naprezanja.
Proračun prema graničnim stanjima nije dozvoljen kada djeluju dinamička opterećenja.
Upotreba proračuna prema graničnim stanjima ovisi o:
(1) mehaničkim svojstvima materijala (elasto-plastični / krti); (2) karakteru opterećenja (statičko / dinamičko); (3) konstruktivnom sustavu (određen / neodređen).

## Slide 5
Idealno plastični materijal
ε
σ
σP
σT
σ-ε dijagram
ε
σ
σT = σP
Idealizirani σ-ε dijagram
Prandtl-ov idealni elasto-plastični materijal

## Slide 6
Savijanje prizmatičnog štapa – pojam plastičnog zgloba
x
y
z
M
M
σT
Granična vrijednost u elastičnom stanju je:
granični moment u elast. stanju:

## Slide 7
y
z
σT
Granična vrijednost za punu plastičnost iznosi:
σT
σT
Odnos graničnog momenta pune plastičnosti i graničnog elastičnog momenta:
plastificirano

## Slide 8
Pojam: plastični zglob – to je poprečni presjek u konstrukciji gdje su naprezanja maksimalno iskorištena te se za povećanje opterećenja taj presjek ponaša kao zglob.
U plastičnom zglobu moment nije jednak nuli već je jednak tzv. plastičnom momentu.

## Slide 9
Presjek s jednom osi simetrije i moment otpora plastičnosti
x
y
z
M
M
Neutralna os nije u težištu poprečnog presjeka.
σT
T
Odrediti ćemo je iz ravnoteže uzdužnih sila:

## Slide 10
Savijanje s poprečnom silom – plastični zglob
x
b
h
F
L/2
L/2

## Slide 11
x
F’
L/2
L/2
MT
σT
σT
Plastificirano
M<MT
M=MT
M>MT
M<MT

## Slide 12
x
F’
L/2
L/2
MR
σT
σT
Plastificirano
F’’
σT
Presjek- moment pune plastičnosti
plastični zglob.
Kinematski labilan sustav.
Disk 1
Disk 2

## Slide 13
Pojam: plastični zglob – to je poprečni presjek u konstrukciji gdje su naprezanja maksimalno iskorištena te se za povećanje opterećenja taj presjek ponaša kao zglob.
U plastičnom zglobu moment nije jednak nuli već je jednak tzv. plastičnom momentu.

## Slide 14
Vidjeli smo da se u presjeku pune plastičnosti stvorio plastični zglob. U tom je trenutku iscrpljena nosivost grede te se ona pretvorila u mehanizam s plastičnim zglobom odnosno u kinematski labilan sustav.
Proračun po graničnim stanjima (po metodi plastičnosti) provodi se na opisani način uz prihvaćanje male greške jer u stvarnosti konstrukcija gubi moć nošenja nešto drukčije.
Naime, može se pokazati, iz uvjeta ravnoteže elementa konstrukcije pri slobodnom rubu, da su posmična naprezanja u plastičnoj zoni jednaka nuli.

## Slide 15
Proračun štapnih sustava prema teoriji plastičnosti – granična nosivost statički neodređenih sustava
Statički određeni štapni sustavi gube sposobnost nošenja kada se pojavi prvi plastični zglob u kritičnom presjeku – štap tada prelazi u kinematski mehanizam.
Statički neodređeni štapni sustavi ne gube sposobnost nošenja pojavom prvog plastičnog zgloba već im se samo smanjuje statička neodređenost za jedan.
Općenito, ako je statički sustav n puta statički neodređen, onda se pojavom n plastičnih zglobova sustav pretvara u statički određen, koji je stabilan i koji i dalje može preuzeti opterećenja.

## Slide 16
Da bi n puta statički neodređen sustav postao statički labilan potrebno je da se u njemu pojavi n+1 plastičnih zglobova.
Pojavom n+1 plastičnih zglobova, statički neodređeni sustav postaje statički labilan i gubi sposobnost nošenja te se pretvara u kinematski mehanizam.
To je onda granično stanje za statički neodređen sustav.
Za ovo granično stanje određujemo granično opterećenje, tj. ono opterećenje koje zadani sustav pretvara u mehanizam.
Mogući problem: tu može biti nekoliko varijanti pojave kinematskog mehanizma (redoslijed pojave plastičnih zglobova).
Za svaku varijantu mehanizma trebamo odrediti granično opterećenje, a mjerodavno je ono koje je najmanje.

## Slide 17
Postupci određivanja graničnog opterećenja:
1) Postupak neposrednog praćenja stvaranja plastičnih zglobova da bi se sustav pretvorio u kinematski mehanizam. Veličinu graničnog opterećenja određujemo iz jednadžbi ravnoteže i uvjeta da je u presjeku plastičnog zgloba moment savijanja jednak graničnom momentu (momentu pune plastifikacije).
2) Statičkim postupkom gdje statički neodređeni sustav ubacivanjem zglobova pretvaramo u statički određen sustav nakon čega zbrajamo momente savijanja na statički određenom sustavu zbog vanjskog opterećenja s oslobođenim momentima.
3) Kinematskim postupkom, primjenom principa virtualnog rada, pri čemu je rad vanjskih sila na mogućim pomacima pozitivan, a rad graničnih momenata negativan jer su oni usmjereni suprotno kutu zaokreta.
Napomena: U graničnom stanju, smjer momenata slijedi iz oblika elastične linije, koja se najlakše odredi temeljem dijagrama momenata savijanja u elastičnom području.

## Slide 18
Statički i kinematički teoremi
Statički teorem (teorem sigurnosti) kaže da je opterećenje koje odgovara statički mogućem stanju, manje od graničnog opterećenja.
Statičkim teoremom se približavamo graničnom opterećenju odozdo (s donje strane) – donja granica.
Promatramo li različita statički moguća stanja, možemo odrediti opterećenje koje je manje od graničnog. Najveće od njih biti će najbliže graničnom opterećenju s donje strane (statička metoda).

## Slide 19
Kinematički teorem (teorem nesigurnosti) kaže da je opterećenje koje odgovara kinematički mogućem stanju, veće od graničnog opterećenja.
Kinematičkim teoremom se približavamo graničnom opterećenju odozgo (s gornje strane) – gornja granica.
Promatramo li različita kinematički moguća stanja, možemo odrediti opterećenje koje je veće od graničnog. Najmanje od njih biti će najbliže graničnom opterećenju s gornje strane (kinematička metoda).