## Slide 1: Ponavljanje

## Slide 2: 1. Sila na kosu pločastu zapornicu
Zatvarač paralelopipednog oblika (h= 2.5 m, l= 3 m) zatvara ulaznu građevinu (α= 60°), kao na slici.
Zatvarač se može čeličnim užetom pomjerati duž vodilica. Nivo vode u akumulacijskom jezeru iznosi H= 12 m, masa zatvarača je m= 2900 kg, a koeficijent trenja između zatvarača i vodilica je f= 0.35. Odrediti najmanju silu Fu potrebnu za podizanje zatvarača iz početnog položaja.

## Slide 3: 2. Sila na pločastu ustavu
Na vodozahvatu, u kanalu pravokutnog oblika, voda istječe ispod pločaste ustave. Dubina vode u kanalu je H = 4 m, a ustava je podignuta za a = 0.3 m od dna kanala. Širina ustave je b = 8 m.
Koeficijent kontrakcije mlaza koji istječe ispod ustave je Ѱ = 0.603, a koeficijent lokalnog otpora istjecanju je ξ = 0.1.
Odredite silu kojom voda djeluje na kliznu ustavu. Silu trenja vode o dno kanala zanemariti.
Pretpostavlja se da je u zoni ustave kanal horizontalan.

## Slide 4: 3. Preljevanje, istjecanje
U pravokutnom kanalu širine b = 4 m voda struji s normalnom dubinom h1 = 0.5 m i protokom Q = 10 m3/s. Nailaskom na pregradu prikazanu na slici (hustave = 1 m, hispod ustave = 0.3 m) protok se dijeli na Qpreljevanja i Qispod ustave.
Uz pretpostavku formiranja normalnog vodnog skoka ispred pregrade, koef. kontrakcije istjecanja ispod ustave C = 0.5 i koef. preljevanja mprelj = 0.41 potrebno je odrediti brzinu v2 i dubinu h2 u kontrahiranom presjeku istjecanja ispod ustave.

## Slide 5: 4. Krivulja trajanja protoka
Za poprečni presjek korita zadani su sljedeći podaci: uzdužni pad I= 1.5E-3, n= 1/50 m-1/3s, pretpostavlja se jednoliko tečenje kanalom.

## Slide 6
Za krivulju trajanja protoka, koja je dobivena kao prosjek iz niza promatranih godina, daju se podaci (tablica) na osnovu kojih je nacrtana krivulja.
odrediti širinu dna b1 osnovnog korita korita tako da prosječno 30 dana godišnje traje protjecanje kroz puni profil osnovnog korita
koliko će se dana godišnje razina vode podići iznad nožice obaloutvrde
koliko dana u godini treba očekivati da će dubina vode biti manja od 1 m